АДМИНИСТРАЦИЯ КОРСАКОВСКОГО  РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 сентября  2016 г.                                                                                         № 167

с. Корсаково

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения

на территории Корсаковского района на 2016-2026 гг.

На основании федерального закона от  07.12.2011г. № 416 - ФЗ                                       «О водоснабжении  и водоотведении» и  Постановления Правительства РФ                          от 5.09.2013 года № 782 «О правилах  по  разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения на территории Корсаковского района  на 2016-2026 гг. согласно приложениям 1-7.

2. Настоящее постановление разместить на официальном                    Интернет - сайте администрации Корсаковского района www.корсаково57.рф.

3. Контроль за исполнением  постановления  возложить на заместителя главы

администрации по производственно-экономической деятельности Корсаковского района М. Г. Макаренко.

В. Н. Кузнецов

Приложение 1 к

постановлению администрации

Корсаковского района

от 06.09.2016 г. № 167

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МАРЬИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016-2026гг.

Основанием для разработки схемы водоснабжения Марьинского сельского поселения Корсаковского муниципального района является:

- Федеральный закон от  07.12.2011г № 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Устав Марьинского сельского поселения.

-  Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Общие положения

Схема водоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Гарантирующая организация и зоны ее действия определяются данной схемой.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу организации. осуществляющей водоснабжение и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения

1. Повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии                                  с нормативными требованиями;

2. Минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя                               в долгосрочной перспективе;

3. Обеспечение жителей Марьинского сельского поселения питьевой водой.

4. Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Графическая часть

Смотреть приложение

Технико-экономическое состояние централизованных систем

водоснабжения поселения

1.      Марьинское сельское поселение расположено в 25 км от районного центра                     с. Корсаково, Корсковского района и имеет тринадцать населенных пунктов.

Населенные пункты: Большие Озёрки, Малые Озёрки, Коты, Залесная, Лебедёвка, Успеновка, Фёдоровка, Страховка,  Шелепинка,  Бардуковка,  Брандровка, Ульяновка,  Шестаковка.

2.    Сведения о системе водоснабжения по населенным пунктам:

В настоящее время гарантирующей организацией, обязанной заключить    с потребителем договор водоснабжения, является ООО «ЖКУ»,  оказывающая услуги   в сфере холодное водоснабжение, прием и очистку канализационных стоков на территориях д. Большие Озёрки,                д. Малые Озёрки, д. Успеновка,   д. Страховка, д. Шелепинка, осуществляет ООО ЖКУ.

Юридический и фактический адрес: 303580, Орловская область, Корсаковский район, с.Корсаково, микрорайон Березовый,  д.11 телефон 8-(886-67)- 2-11-52,    e-mail: korszhku@mail.ru.

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено централизованным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением. |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Большие Озёрки | 109 | 109 | --- |

Жилой сектор д. Большие Озёрки  составляют 109 частных домовладений, жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улицам   д. Большие Озёрки. На территории д. Большие Озёрки  находится одна водозаборная площадка, одна скважина.  Скважина имеют глубину 105 м. Протяженность водопроводной сети составляет 7209.36 м, установлено 30 водоразборных колонок.

Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнических сооружений                  (1 скважина), которая оснащена специальным технологическим оборудованием: насосом марки ЭЦВ 6-16-110, , башней Рожновского, краном для отбора проб воды.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено централизованным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением. |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Малые Озёрки | 2 | 2 | --- |

Жилой сектор д. Малые Озёрки составляет 2 домовладения, жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улице. На территории д. Малые Озёрки  находится одна водозаборная площадка, одна скважина.  Скважина имеют глубину 90 м. Протяженность водопроводной сети составляет 281.0 м, установлено                                  3 водоразборных колонки.

Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического сооружения                             (1 скважина), которая оснащена специальным технологическим оборудованием: насосом марки ЭЦВ 6-6.3-125, , башней Рожновского, краном  для отбора проб воды.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено централизованным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением. |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Успеновка | 8 | 8 | - |

Жилой сектор д. Успеновка составляют 8 частных домовладений, жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улицам д. Успеновка. На территории д. Успенока  находится одна  водозаборная площадка, одна скважина.  Скважина имеют глубину от 100 м.  Протяженность водопроводной сети составляет 2000 м, установлено 5 водоразборных колонок.

Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического сооружения                         (1 скважина), которая  оснащена специальным технологическим оборудованием: насосом марки ЭЦВ 6-16-110, , башней  Рожновского, краном  для отбора проб воды.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено централизованным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением. |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Страховка д. Шелепинка | 37 | 37 | - |

Жилой сектор д. Страховка и д. Шелепинка составляют 37 частных домовладений, жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного  по улицам д. Страховка и д. Шелепинка. На территории д. Страховка и д. Шелепинка находится одна  водозаборная площадка, одна скважина.  Скважины имеют глубину от 105 м.  Протяженность водопроводной сети составляет 3690.0 м, установлено 15 водоразборных колонок.

Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического сооружения                           (1 скважина), которая оснащена специальным технологическим оборудованием: насосам марки ЭЦВ 6- 6.3 -110,  башней  Рожновского, краном для отбора проб воды.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

Таблица 1.

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения,

по состоянию на 01.01.2016 г.

Учебные заведения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –Озерская основная общеобразовательная школа Корсаковского района |  | 10 | 1 | Макаренко В. Н. |

Учреждения здравоохранения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | БУЗ Орловской области Корсаковская ЦРБ – Озерский ФАП |  |  | 1 | Картамышев В.В. |

Учреждения культуры и искусства

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Озерский СДК Корсаковского района |  |  | 1 | Паника А. И. |
| 2 | Озерская сельская библиотека Корсаковского района |  |  | 1 | Шаляпина Е.В. |

Предприятия торговли

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Руководитель, предприниматель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ИП «Голубкова» |  |  | Голубкова О.Н. |
| 2 | Корсаковское РАЙПО |  |  | Растегаева Л.А. |

Таблица № 2

В соответствии с Приказом Управления по тарифам Орловской области от 26.11.2015 года № 1906-Т «Об установлении одноставочных  тарифов на холодную воду, водоотведение, и очистку сточных вод, предоставляемые ООО «ЖКУ»

Тарифы на товары и услуги

ООО «ЖКУ» на 2016 г.

| № п/п | Наименование организации | Наименование товаров и услуг | Тариф, руб. за 1куб. м. | Население <1> (тарифы указываются с учётом НДС)*, руб. за 1 куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ЖКУ» | с 01.01.2016 до 31.12.2016 |
|  |  | Холодная вода | 24,46 -25,43 | 24,46-25,43 |
|  |  | Водоотведение и очистка сточных вод | 14,01-14,54 | 14,01-14,54 |

Направления развития централизованных

систем водоснабжения

Численность населения Марьинского сельского поселения в настоящее время составляет 414 человек. По прогнозам численность населения  сельского поселения    не  уменьшится.

Баланс водоснабжения и потребления

холодной питьевой воды

Общий баланс потребления холодной питьевой воды по Марьинскому сельскому поселению за 2015 год составил  3348,7 м3., в том числе:

- на хозяйственно-питьевые нужды населения – 3152,4 м3.;

- на нужды юридических лиц – 186,3 м3;

- на другие нужды поселения (пожаротушение и другое) - 10 м3.

Потери воды за 2015 год составили 30%.

Баланс потребления холодной питьевой воды на плановый период до 2030 года планируется увеличить на 10%, в связи с вводом в эксплуатацию вновь построенных водопроводов.

Потери воды на плановый период до 2030 года планируется сократить на 9 %, за счет осуществления ремонта, реконструкции и строительства водопроводных сетей, ревизии и осмотра водопроводных сетей, постоянной работе с абонентами по незаконным врезкам.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В 2017 г. необходимо обустроить  дорожки с твёрдым покрытием к артезианским скважинам.

В 2018 г.  оборудовать водозаборы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности.

Установить автоматы для регулировки подачи воды.

На  2017-2019  годы запланировано  хлорирование  воды    скважин по Марьинскому сельскому поселению.

На 2020 г. запланировано реконструкция водопровода в д. Страховка, протяженностью – 500м.

Существующая схема сетей водоснабжения с учетом перспектив развития является оптимальной для поселения. Данная схема подлежит ежегодной актуализации.

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Планируемые мероприятия по реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения не окажут вредного воздействия на окружающую среду. Хлорирование воды улучшит экологическую ситуацию в данном населенном пункте, приведя качество воды в соответствие нормам и требованиям.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных

систем водоснабжения

На плановый период до 2020 года запланированы следующие объемы финансовых вложений:

- реконструкция водопроводной   сети деревни  Страховка, протяженностью 500 м.                                  стоимость строительства   300 тыс. руб.

Целевые показатели развития централизованных

систем водоснабжения

Целевыми  показатели реализации централизованных систем водоснабжения являются:

- обеспеченность потребителей коммунальными услугами водоснабжения;

-  надежеспособность и качество предоставления коммунальных услуг;

- сложившаяся экологическая ситуация.

Реализация схемы водоснабжения направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Марьинского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на 2016-2026 годы.

Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных объектов водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Марьинского сельского поселения имеются бесхозные объекты водоснабжения, на которые оформляются документы. Бесхозяйственные объекты водоснабжения, обслуживаются и эксплуатируются ООО «ЖКУ.

Существующая   схема   сетей   водоснабжения   с   учетом   перспектив  развития    является    оптимальной    для    поселения.    Данная    схема    подлежит  ежегодной актуализации.

Приложение 2 к

постановлению администрации

Корсаковского района

от 06.09.2016 г. № 167

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ НЕЧАЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2016- 2026 гг.

Основанием для разработки схемы водоснабжения Нечаевского сельского поселения Корсаковского муниципального района является:

- Федеральный закон от  07.12.2011г № 416 ФЗ « О водоснабжении и водоотведении».

-  Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Общие положения

Схема водоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Гарантирующая организация и зоны ее действия определяются данной схемой.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу организации. осуществляющей водоснабжение и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения

1. Повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии                                  с нормативными требованиями;

2. Минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя                               в долгосрочной перспективе;

3. Обеспечение жителей Нечаевского сельского поселения питьевой водой.

4. Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Графическая часть

Смотреть приложение

Технико-экономическое состояние централизованных систем

водоснабжения поселения

1.  Нечаевское сельское поселение расположено в центральной части Корсаковского района и имеет пять населенных пунктов.

Населенные пункты: Нечаево,  Данилово,  Красная Дубрава, Прудки,  Киселево.

2. Сведения о системе водоснабжения по населенным пунктам:

В настоящее время гарантирующей организацией, обязанной заключить                                    с потребителем договор водоснабжения, является ООО «ЖКУ»,  оказывающая услуги   в сфере холодное водоснабжение, прием и очистку канализационных стоков на территориях д. Нечаево,  д. Прудки, д. Данилово, д. Красная Дубрава, д. Киселево, осуществляет ООО ЖКУ.

Юридический и фактический адрес: 303580, Орловская область, Корсаковский район, с.Корсаково, микрорайон Березовый,  д.11 телефон 8-(886-67)- 2-11-52,    e-mail: korszhku@mail.ru.

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено центральным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- |
| Деревня Нечаево | 219 | 219 | - |

Жилой сектор д. Нечаево составляют 219 частных домовладений, жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улицам д.Нечаево. На территории населенного пункта имеемся 2 скважины: рабочая и резервная (в рабочем состоянии). Скважины имеют глубину 75м. и 95м. Протяженность водопроводной сети составляет 11 км, установлено 5 водоразборных колонок.

Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнических сооружений (2 скважины), которые оснащены специальным технологическим оборудованием: насосами марки ЭЦВ 6-16-125. Глубина загрузки насосов 63м и 68м.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено центральным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- |
| Деревня Прудки | 5 | 5 | - |

Жилой сектор д. Прудки составляют 5 частных домовладений, жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по населенному пункту. На территории населенного пункта имеемся 1 скважина. Скважина имеют глубину 113м. Протяженность водопроводной сети составляет 0,5 км, установлено 5 водоразборных колонок.

Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнических сооружений (1 скважина), которая оснащена специальным технологическим оборудованием: насосом марки ЭЦВ 6-6,5-125. Глубина загрузки насоса 65 м.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено центральным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- |
| Деревня Данилово | 12 | 12 | - |

Жилой сектор д. Данилово составляют 12 частных домовладений, жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по населенному пункту. На территории населенного пункта имеемся 1 скважина. Скважина имеют глубину 65м. Протяженность водопроводной сети составляет 1,2 км, установлено 7 водоразборных колонок.

Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнических сооружений (1 скважина), которая оснащена специальным технологическим оборудованием: насосом марки ЭЦВ 6-6,5-125. Глубина загрузки насоса 48 м.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено центральным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- |
| Деревня Красная Дубрава | 9 | 9 | - |

Жилой сектор д. Красная Дубрава составляют 9 частных домовладений, жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по населенному пункту. На территории населенного пункта имеемся 1 скважина. Скважина имеют глубину 95м. Протяженность водопроводной сети составляет 0,8 км, установлено 6 водоразборных колонок.

Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнических сооружений (1 скважина), которая оснащена специальным технологическим оборудованием: насосом марки ЭЦВ 6-6,5-125. Глубина загрузки насоса 60 м.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено центральным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- |
| Деревня Киселёво | 1 |  | 1 |

Жилой сектор д. Киселево составляют 1 домовладение, жители которого обеспечиваются привозной питьевой водой из водопровода д. Красная Дубрава.

Таблица 1.

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения,

по состоянию на 01.01.2016 г.

Учебные заведения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –Совхозная средняя общеобразовательная школа Корсаковского района |  | 53 | 2 | Симонов Г.Г. |
| 2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 4 Корсаковского района |  | 154 | 1 | Симонов Г.Г. |

Учреждения здравоохранения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | БУЗ Орловской области Корсаковская ЦРБ – Власть трудовский ФАП |  |  | 1 | Картамышев В.В. Бесилкина Г. И. |

Учреждения культуры и искусства

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Нечаевский СДК Корсаковского района |  |  | 1 | Паника А. И. |
| 2 | Нечаевская сельская библиотека Корсаковского района |  |  | 1 | Шаляпина Е.В. |

Предприятия торговли

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Руководитель, предприниматель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ИП «Голубкова» |  |  | Голубкова О.Н. |
| 2 | ИП «Сафари» |  |  | Сафаров К. У. |
| 3 | Корсаковское РАЙПО |  |  | Растегаева Л. А. |

Таблица № 2

В соответствии с Приказом Управления по тарифам Орловской области от 26.11.2015 года № 1906-Т «Об установлении одноставочных  тарифов на холодную воду, водоотведение, и очистку сточных вод, предоставляемые ООО «ЖКУ»

Тарифы на товары и услуги

ООО «ЖКУ» на 2016 г.

| № п/п | Наименование организации | Наименование товаров и услуг | Тариф, руб. за 1куб. м. | Население <1> (тарифы указываются с учётом НДС)*, руб. за 1 куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ЖКУ» | с 01.01.2016 до 31.12.2016 |
|  |  | Холодная вода | 24,46 -25,43 | 24,46-25,43 |
|  |  | Водоотведение и очистка сточных вод | 14,01-14,54 | 14,01-14,54 |

Направления развития централизованных

систем водоснабжения

Численность населения Нечаевского сельского поселения в настоящее время составляет 594 человек.

Баланс водоснабжения и потребления

холодной питьевой воды

Общий баланс потребления холодной питьевой воды по Нечаевскому сельскому поселению за 2015 год составил  4722,6 м3., в том числе:

- на хозяйственно-питьевые нужды населения – 4514,4 м3.;

- на нужды юридических лиц – 198,2 м3;

- на другие нужды поселения (пожаротушение и другое) - 10 м3.

Потери воды за 2015 год составили 30%.

Баланс потребления холодной питьевой воды на плановый период до 2030 года планируется увеличить на 10%, в связи с вводом в эксплуатацию вновь построенных водопроводов.

Потери воды на плановый период до 2030 года планируется сократить на 9 %, за счет осуществления ремонта, реконструкции и строительства водопроводных сетей, ревизии и осмотра водопроводных сетей, постоянной работе с абонентами по незаконным врезкам.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В 2017 г. необходимо обустроить  дорожки с твёрдым покрытием к артезианским скважинам.

В 2018 г.  оборудовать водозаборы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности.

Установить автоматы для регулировки подачи воды.

На  2017-2019  годы запланировано  хлорирование  воды    скважин по Нечаевскому сельскому поселению.

С 2018 по 2026 годы  запланировано замена 6,0 км. водопровода в д. Нечаево.

Существующая схема сетей водоснабжения с учетом перспектив развития является оптимальной для поселения. Данная схема подлежит ежегодной актуализации.

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Планируемые мероприятия по реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения не окажут вредного воздействия на окружающую среду. Хлорирование воды улучшит экологическую ситуацию в данном населенном пункте, приведя качество воды в соответствие нормам и требованиям.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных

систем водоснабжения

На плановый период до 2026 года запланированы следующие объемы финансовых вложений:

- замена  водопроводной   сети деревни  Нечаево, протяженностью 6,0 км., стоимость строительства   7,4  млн. руб.

Целевые показатели развития централизованных

систем водоснабжения

Целевыми  показатели реализации централизованных систем водоснабжения являются:

- обеспеченность потребителей коммунальными услугами водоснабжения;

-  надежеспособность и качество предоставления коммунальных услуг;

- сложившаяся экологическая ситуация.

Реализация схемы водоснабжения направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Нечаевского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на 2016-2026 годы.

Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных объектов водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Нечаевского сельского поселения имеются бесхозные объекты водоснабжения, на которые оформляются документы. Бесхозяйственные объекты водоснабжения, обслуживаются и эксплуатируются ООО «ЖКУ.

Существующая   схема   сетей   водоснабжения   с   учетом   перспектив  развития    является    оптимальной    для    поселения.    Данная    схема    подлежит  ежегодной актуализации.

Приложение 3 к

постановлению администрации

Корсаковского района

от 06.09.2016 г. № 167

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2016-2026 гг.

Основанием для разработки схемы водоснабжения Новомихайловского сельского поселения Корсаковского муниципального района является:

- Федеральный закон от  07.12.2011г № 416 ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», Устав Новомихайловского сельского поселения.

-  Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Общие положения

Схема водоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Гарантирующая организация и зоны ее действия определяются данной схемой.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу организации. осуществляющей водоснабжение и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения

1. Повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии                                  с нормативными требованиями;

2. Минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя                               в долгосрочной перспективе;

3. Обеспечение жителей Новомихайловского сельского поселения питьевой водой.

4. Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Графическая часть

Смотреть приложение

Технико-экономическое состояние централизованных систем

водоснабжения поселения

1.      Новомихайловское  сельское поселение расположено в 18 км от районного центра                с. Корсаково, Корсаковского района и имеет шесть населенных пунктов.

Населенные пункты: с. Новомихайловка, д. Александровка, пос. Васильчиков, д. Грунец, пос. Георгиевский,   пос. Петропавловский.

2. Сведения о системе водоснабжения по населенным пунктам:

В настоящее время гарантирующей организацией, обязанной заключить с потребителем договор водоснабжения, является ООО «ЖКУ», оказывающая услуги в сфере холодного водоснабжения на территориях: с.Новомихайловка, д.Александровка, пос.Васильчиков.

Юридический и фактический адрес: 303580, Орловская область, Корсаковский район, с.Корсаково, микрорайон Березовый,  д.11 телефон 8-(886-67)- 2-11-52,    e-mail: korszhku@mail.ru

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено централизованным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением. |
| --- | --- | --- | --- |
| С.Новомихайловка | 97 | 97 | --- |

Жилой сектор с. Новомихайловка  составляют 97 частных домовладений, жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улицам                         с. Новомихайловка. На территории с. Новомихайловка  находится одна водозаборная площадка, одна скважина.  Скважина имеет глубину 100 м. Протяженность водопроводной сети составляет 3421 м, установлено 11 водоразборных колонок. 
       Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнических сооружений                  (1 скважина), которая оснащена специальным технологическим оборудованием: насосом марки ЭЦВ 6-6,3-125,  башней Рожновского, краном для отбора проб воды.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено централизованным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением. |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Александровка | 25 | 22 | --- |

Жилой сектор д. Александровка составляет 25 домовладения, жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улице.

На территории д. Александровка  находится одна водозаборная площадка, одна скважина.  Скважина имеют глубину 100 м. Протяженность водопроводной сети составляет 2540 м, установлено 7 водоразборных колонки.

Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического сооружения                       (1 скважина), которая оснащена специальным технологическим оборудованием: насосом марки ЭЦВ 6-6.3-125, , башней Рожновского, краном  для отбора проб воды.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено централизованным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением. |
| --- | --- | --- | --- |
| Пос.Васильчиков | 6 | 6 | - |

Жилой сектор пос. Васильчиков составляют 6 частных домовладений, жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улицам пос. Васильчиков. На территории пос.Васильчиков  находится одна  водозаборная площадка, одна скважина.  Скважина имеют глубину от 75 м.  Протяженность водопроводной сети составляет 1000 м, установлено 2 водоразборных колонки.

Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического сооружения                           (1 скважина), которая  оснащена специальным технологическим оборудованием: насосом марки ЭЦВ 5-6,3-80,  башней  Рожновского, краном  для отбора проб воды.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

Таблица 1.

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения,

по состоянию на 01.01.2016 г.

Учебные заведения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –Новомихайловская средняя общеобразовательная школа Корсаковского района |  | 57 | 1 | Овчинникова Л. П |

Учреждения здравоохранения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | БУЗ Орловской области Корсаковская ЦРБ – Новомихайловский ФАП |  |  | 1 | Картамышев В.В. . |

Учреждения культуры и искусства

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Новомихайловский СДК Корсаковского района |  |  | 1 | Паника А. И. |
| 2 | Новомихайловская сельская библиотека Корсаковского района |  |  | 1 | Шаляпина Е.В. |

Предприятия торговли

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Руководитель, предприниматель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ИП «Ермакова» |  |  | Ермакова С. А. |
| 2 | Корсаковское РАЙПО |  |  | Растегаева Л. А. |

Таблица № 2

В соответствии с Приказом Управления по тарифам Орловской области от 26.11.2015 года № 1906-Т «Об установлении одноставочных  тарифов на холодную воду, водоотведение, и очистку сточных вод, предоставляемые ООО «ЖКУ»

Тарифы на товары и услуги

ООО «ЖКУ» на 2016 г.

| № п/п | Наименование организации | Наименование товаров и услуг | Тариф, руб. за 1куб. м. | Население <1> (тарифы указываются с учётом НДС)*, руб. за 1 куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ЖКУ» | с 01.01.2016 до 31.12.2016 |
|  |  | Холодная вода | 24,46 -25,43 | 24,46-25,43 |
|  |  | Водоотведение и очистка сточных вод | 14,01-14,54 | 14,01-14,54 |

Направления развития централизованных

систем водоснабжения

Численность населения Новомихайловском сельского поселения в настоящее время составляет 286 человек.

Новые площадки в Новомихайловском сельском поселении в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных жилых домов и подводам водопроводных сетей к вновь построенным и имеющимся домовладениям.

Баланс водоснабжения и потребления

холодной питьевой воды

Общий баланс потребления холодной питьевой воды по Новомихайловскому сельскому поселению за 2015 год составил  2275,8 м3., в том числе:

- на хозяйственно-питьевые нужды населения – 2173,6 м3.;

- на нужды юридических лиц – 92,2 м3;

- на другие нужды поселения (пожаротушение и другое) - 10 м3.

Потери воды за 2015 год составили 30%.

Баланс потребления холодной питьевой воды на плановый период до 2030 года планируется увеличить на 10%, в связи с вводом в эксплуатацию вновь построенных водопроводов.

Потери воды на плановый период до 2030 года планируется сократить на 9 %, за счет осуществления ремонта, реконструкции и строительства водопроводных сетей, ревизии и осмотра водопроводных сетей, постоянной работе с абонентами по незаконным врезкам.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В 2017 г. необходимо обустроить  дорожки с твёрдым покрытием к артезианским скважинам.

В 2018 г.  оборудовать водозаборы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности.

Установить автоматы для регулировки подачи воды.

На  2017-2019  годы запланировано  хлорирование  воды    скважин по Новомихайловскому сельскому поселению.

В 2016 году планируется подключение водонапорной башни в деревни Новомохайловка.

Существующая схема сетей водоснабжения с учетом перспектив развития является оптимальной для поселения. Данная схема подлежит ежегодной актуализации.

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Планируемые мероприятия по реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения не окажут вредного воздействия на окружающую среду. Хлорирование воды улучшит экологическую ситуацию в данном населенном пункте, приведя качество воды в соответствие нормам и требованиям.

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Планируемые мероприятия по реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения не окажут вредного воздействия на окружающую среду. Хлорирование воды улучшит экологическую ситуацию в данном населенном пункте, приведя качество воды в соответствие нормам и требованиям.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных

систем водоснабжения

На плановый период до 2020 года запланированы следующие объемы финансовых вложений:

- в 2016 году подключение водонапорной башни стоимость работ – 87,0 тыс. руб.

Целевые показатели развития централизованных

систем водоснабжения

Целевыми  показатели реализации централизованных систем водоснабжения являются:

- обеспеченность потребителей коммунальными услугами водоснабжения;

-  надежеспособность и качество предоставления коммунальных услуг;

- сложившаяся экологическая ситуация.

Реализация схемы водоснабжения направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Новомихайловского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на 2016-2026 годы.

Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных объектов водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Новомихайловского сельского поселения имеются бесхозные объекты водоснабжения, на которые оформляются документы. Бесхозяйственные объекты водоснабжения, обслуживаются и эксплуатируются ООО «ЖКУ.

Существующая   схема   сетей   водоснабжения   с   учетом   перспектив  развития    является    оптимальной    для    поселения.    Данная    схема    подлежит  ежегодной актуализации.

Приложение 4 к

постановлению администрации

Корсаковского района

от 06.09.2016 г. № 167

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА  ТЕРРИТОРИИ

КОРСАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2016-2016 гг.

Основанием для разработки схемы водоснабжения Корсаковского сельского поселения Корсаковского муниципального района является:

- Федеральный закон от  07.12.2011г № 416 ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», Устав Корсаковского сельского поселения.

-  Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Корсаковского сельского поселения   водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  Корсаковского сельского поселения ;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Графическая часть

Смотреть приложение

Технико-экономическое состояние централизованных систем

водоснабжения поселения

1. Корсаковское сельское поселение (далее – Корсаковское СП) входит в состав Корсаковского муниципального района (далее – Корсаковский МР) и является одним из 7 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения на 01.01.2016 г. –5873 га.

Корсаковское СП располагается  в 120 км. от областного центра г. Орел.

Граница муниципального образования Корсаковского сельского поселения установлена областным законом  от 12 августа 2004 года № 415-ОЗ "О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Корсаковского района Орловской области.

В состав Корсаковского СП входит 12 населенных пункта: с.Корсаково, являющееся административным центром поселения, и д. Александровка, Воскресеновка, Заречье, Казаченка, Красная горка,  Ново-Сергеевка, Петрово, Ползиково, Савинково,  Харлеевка, п.Крахмальный.

2.    Сведения о системе водоснабжения по населенным пунктам:

В настоящее время гарантирующей организацией, обязанной заключить    с потребителем договор водоснабжения, является ООО «ЖКУ»,  оказывающая услуги   в сфере холодное водоснабжения, прием и очистку канализационных стоков на территории с.Корсаково.

Юридический и фактический адрес: 303580, Орловская область, Корсаковский район, с.Корсаково, микрорайон Березовый,  д.11 телефон 8-(886-67)- 2-11-52,    e-mail: korszhku@mail.ru.

3. Жилой фонд.

В с. Корсаково жилой фонд представлен пятью  3-х этажными жилыми домами, двумя 2-х этажными домами включающими в себя 142 квартиры, полностью оборудованных водоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением и канализацией.

Жилая застройка деревень д. Александровка, Воскресеновка, Заречье, Казаченка, Красная горка,  Ново-Сергеевка, Петрово, Ползиково, Савинково,  Харлеевка,. п. Крахмальный представляет застройку низкой плотности, и в основном представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками.

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах Корсаковского сельского поселения   приведены в Таблице 1.

Данные о жилом фонде

Таблица1.

| Наименование населенного пункта | Кол-во домов | Кол-во зарегистрированных |
| --- | --- | --- |
| С.Корсаково | 325 | 1194 |
| д.Александровка | 2 | 2 |
| д.Воскресеновка | 4 | 3 |
| д.Заречье | 48 | 142 |
| д.Казаченко | 0 | 0 |
| д.Красная Горка | 3 | 1 |
| п.Крахмальный | 12 | 73 |
| д.Новосергеевка | 4 | 5 |
| д.Петрово | 5 | 5 |
| д.Ползиково | 3 | 5 |
| д.Савинково | 10 | 43 |
| д.Харлеевка | 12 | 5 |
|  | 417 | 1490 |

Общественный центр Корсаковского сельского поселения   сформирован в селе Корсаково.

В остальных населенных пунктах Корсаковского сельского поселения   сформированных общественных центров нет.

Учреждения культурно - досугового типа представлены в первую очередь центральным Домом культуры,  расположенном  в с.Корсаково.

В  селе Корсаково расположена Корсаковская районная больница.

Объекты жизнеобеспечения Корсаковского сельского поселения: котельные, насосные станции, ГРП,ШРП, находятся на территории сельского поселения  .

Таблица 2.

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения,

по состоянию на 01.01.2016 г.

Детские дошкольные учреждения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальное бюджетное ДОУ Детский сад № 1 Корсаковского района Орловской области | Строительная | 9 | 2 | Ефремова О.В |

Учебные заведения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Корсаковская детская школа искусств | Советская | 31а | 2 | Макаренко Ю.И |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Корсаковская средняя общеобразовательная школа | Советская | 29 | 3 | Клименко О.А. |

Учреждения здравоохранения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | БУЗ Орловской области Корсаковская ЦРБ | Мира | 25 | 2 | Картамышев В.В. |
| 2 | Аптечный пункт «Здоровье» | Пролетарская | 23 | 1 | Лазарева Т.А |

Учреждения культуры и искусства

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МБУ МЦДК Корсаковского района Орловской области | Советская | 7 | 1 | Коваль С.Ф |
| 2 | МБУК ЦБС Корсаковского района Орловской области | Советская | 31а | 2 | Шаляпина Е.В. |

Предприятия торговли

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Руководитель, предприниматель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ИП «Вердиян» «У Аси» розничная торговля | С.Корсаково, ул.Пролетарская | 25 | Вердиян Г.В. |
| 2 | ПО Красногорское Магазин «Продукты» Розничная торговля | С.Корсаково, ул.Советская | 11 | Растегаева Л.А. |
| 3 | И.П.Касумов «Дружба» Розничная торговля | С.Корсаково, ул.Мира | 34 | Касумов К.М. |
| 4 | ИП Михалина «Гранд» Розничная торговля | С.Корсаково, ул.Пролетарская | 2 | Михайлина Е.М. |
| 5 | ИП Свечников Магазины «Теремок», Мастерок», «Стройматериалы» розничная торговля | Ул.Пролетарская | 59 | Свечников А.Е. |
| 6 | ИП Свечникова Магазины «Промтовары у Тамары» розничная торговля | ул. Пролетарская | 59 | Свечников Т.А. |
| 7 | ИП Миняйчева Н.Г. Магазин «Березка» Розничная торговля | С.Корсаково, микрорайон Березовый | 7а | Миняйчева Н.Г. |
| 8 | ИП Ахметова З.К. розничная торговля | С.Корсаково, ул.Советская | 10 | Ахметова З.К. |
| 9 | ИП Вдовиченкова Е.А. магазины «Все для дома для семьи», «Заречный» розничная торговля | С.Корсаково, ул.Мира | 2/1 | Вдовиченкова Е.А. |
| 10 | ИП. Лемягов магазин «Визит» розничная торговля | С.Корсаково, ул.Мира | 2 | Лемягов В.П. |
| 11 | ИП Новикова тонар-продукты розничная торговля | С.Корсаково, ул.Советская | 9е | Новикова Л.А. |
| 12 | Павильон «Корсаковский» (ИП Симонов Е.Г.) | С. Корсаково, Мкр. Березовый, | 7 | ИП Симонов Е.Г |
| 13 | Павильон (ИП Камышникова Е.С.) | С. Корсаково, ул. Пролетарская | 24 | ИП Камышникова Е.С |
| 14 | Павильон «Строительные товары» (ИП Стебельцова Т.Н.) | С. Корсаково, ул. Мира |  | ИП Стебельцова Т.Н.) |

Предприятия коммунального обслуживания

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МУП «Радуга» | Мира | 19 | 1 |  |

Организации и учреждения связи

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОПС Корсаково ОСП Залегощенского почтампа УФПС Орловской области ФГУП "Почта России" | Советская | 24 | помещение в 4-х квартирном доме | Букина Л.Н. |

Банки

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Корсаковский дополнительный офис Орловского ОСБ 8595/313 | Пролетарская | 63 | 1 | Ульянкина Т.И. |

Учреждения жилищно – коммунального хозяйства

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажность | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФГКУ «ОФПС по Орловской области» ПЧ-36 по охране п.Корсаково и Корсаковского района | Мира | 8 | 1 | Битанов Д.К. |
| 2 | ООО ЖКУ | Советская | 9в | 1 | Брагин С.М. |

В соответствии с Приказом Управления по тарифам Орловской области от 26.11.2015 года № 1906-Т «Об установлении одноставочных  тарифов на холодную воду, водоотведение, и очистку сточных вод, предоставляемые ООО «ЖКУ»

Тарифы на товары и услуги

ООО «ЖКУ» на 2016 г.

Таблица 3

| № п/п | Наименование организации | Наименование товаров и услуг | Тариф, руб. за 1куб. м. | Население <1> (тарифы указываются с учётом НДС)*, руб. за 1 куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ЖКУ» | с 01.01.2016 до 31.12.2016 |
|  |  | Холодная вода | 24,46 -25,43 | 24,46-25,43 |
|  |  | Водоотведение и очистка сточных вод | 14,01-14,54 | 14,01-14,54 |

Направления развития централизованных

систем водоснабжения и основные мероприятия по реализации схем водоснабжения

Численность населения Корсаковского сельского поселения в настоящее время составляет 1490 человек.

Новые площадки в Корсаковском  поселении в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных жилых домов и подводам водопроводных сетей к вновь построенным и имеющимся домовладениям.

Основные мероприятия по реализации схем водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции  и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста  населения.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому  водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке.

На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

- строительство  новых сетей водоснабжения в населенных пунктах;

- проведение капитального ремонта магистральных сетей водоснабжения;

- обустройство новых артезианских скважин в поселении;

- организация зон санитарной охраны артезианских скважин.

К первоочередным мероприятиям относится:

1) прочистка водозаборных скважин;

2) установка автоматизированных систем по управлению системами водоснабжения;

3) обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения.

4) проведение капитального ремонта магистральных сетей водоснабжения

Баланс водоснабжения и потребления

холодной питьевой воды

Общий баланс потребления холодной питьевой воды по Корсаковскому сельскому поселению за 2015 год составил   69964  м3., в том числе:

- на хозяйственно-питьевые нужды населения –   46799 м3.;

- на нужды юридических лиц –  23135  м3;

- на другие нужды поселения (пожаротушение и другое) - 30 м3.

Потери воды за 2015 год составили 30%.

Баланс потребления холодной питьевой воды на плановый период до 2030 года планируется увеличить на 10%, в связи с вводом в эксплуатацию вновь построенных водопроводов.

Потери воды на плановый период до 2030 года планируется сократить на 9 %, за счет осуществления ремонта, реконструкции и строительства водопроводных сетей, ревизии и осмотра водопроводных сетей, постоянной работе с абонентами по незаконным врезкам.

Данные о водоснабжении

Таблица 4

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: Местоположение и тип (подземный, поверхностный) Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям Дебит (м3/час) Мощность (м3/год) | Корсаковское сельское поселение тип подземный - 9 скважины без очистки, подача водопроводом - общий дебит 309,8 м3/час, 3 общественных колодца на территории сельского поселения |
| Основные сети: Общая протяженность, км Износ, % | Корсаковское сельское поселение - 30,3 км водозабора, - 80% |

На территории Корсаковского сельского поселения отопление,   холодное водоснабжение, прием и очистку канализационных стоков осуществляет ООО ЖКУ.

Юридический и фактический адрес: 303580, Орловская область, Корсаковский район, с.Корсаково, микрорайон Березовый,  д.11 телефон 8-(886-67)- 2-11-52,    e-mail: korszhku@mail.ru.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Централизованное водоснабжение обеспечивается подземным водозабором из 9 артскважин с дебитом 309,8 м3/сут, расположенными на территории Корсаковского сельского поселения.

Большая часть зданий и жилого фонда на территории Корсаковского сельского поселения обеспечена водопроводом.

Таблица № 5

Сети водоснабжения Корсаковского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес,технические характеристики | Год постройки | Площадь, протяженность, кв. метров,п. метров | Правоустанавливающий документ | Балансовая стоимость (тыс.руб.) | Остаточная стоимость тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружные сети холодного водоснабжения, литер Л | Д.Заречье,д.57 часть сооружения | 1966 | 1300 м | Свидетельство о государственной регистрации права от 19.03.2008 г. АА N 571951 | - | − |
| 2 |  | С.Корсаково, ул.Мира, д.25/1 | 1966 | 950 м. | Свидетельство о государственной регистрации права от 19.03.2008 г. АА N 571952 | 2740,0 | - |
| 3 |  | П.Крахмальный д.1 | 1966 | 1507 м. | Свидетельство о государственной регистрации права от 19.03.2008 г. АА N 571968 | - | - |
| 4 |  | С.Корсаково, ул.Набережная, д.71 | 1966 | 3050 м. | Свидетельство о государственной регистрации права от 19.03.2008 г. АА N 571963 | 44,0 | - |
| 5 |  | Д.СавинковоД.д.20 | 1966 | 1500 м. | Свидетельство о государственной регистрации права от 19.03.2008 г. АА N 571977 | 24,3 | - |
| 6 |  | С.Корсаково, ул.Мира, д.72 | 1966 | 8337 м. | Свидетельство о государственной регистрации права от 19.03.2008 г. АА N 571961 | - | - |
| 7 |  | С.Корсаково, ул.Строительная, Молодежная, Октябрьская, Советская, Пролетарская, микрорайон Березовый | 1966 | 11014 м | Свидетельство о государственной регистрации права от 19.03.2008 г. АА N 571962 | 200,0 | - |
| 8 |  | Д.Петрово, д.17 | 1966 | 1700 м. | Свидетельство о государственной регистрации права от 19.03.2008 г. АА N 571971 | 38,7 | - |
| 9 |  | Д.Ползиково, д.12 | 1966 | 1002 м. | Свидетельство о государственной регистрации права от 19.03.2008 г. АА N 571974 | 30,7 |  |

Данные сети - собственность администрации Корсаковского сельского поселения   и обслуживаются ООО ЖКУ по договору аренды от   31.08.2012 г.

В связи с тем, что на территории Корсаковского сельского поселения в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  равны существующим, так как в проекте Генерального плана  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения Корсаковского сельского поселения.

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне на территории сельского поселения исполнилось уже более 35 лет - степень их износа составляет 70 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт не у собственника сетей  - Администрации Корсаковского сельского поселения, не у эксплуатирующей организации ООО «ЖКУ» не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

Новое строительство возможно за счет индивидуальной малоэтажной застройки. Подключение новых потребителей будет производиться к имеющимся сетям центрального водоснабжения. Увеличения объемов строительства в перспективе не планируется, в связи с этим увеличение мощности систем водоснабжения (на данный момент существует резерв мощности водоснабжения - 3 из 9-ти имеющихся скважин), расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

Деревни Харлеевка, Ново-Сергеевка, Александровка,Красная горка централизованным водоснабжением не обеспечено, население пользуется водой из родников, колодцев и индивидуальных скважин. На территории села имеется 3 действующих общественных колодца с забором воды ручным способом. Из-за малого количества населения строительство водопровода в перспективе маловероятно.

4.2. Водоотведение

Централизованная канализация имеется только в с.Корсаково

Таблица № 6

Канализация с.Корсаково

| № п/п | Наименование объекта | Адрес,технические характеристики | Год постройки | Площадь, протяженность, кв. метров,п. метров | Правоустанавливающий документ | Балансовая стоимость (тыс.руб) | Остаточная стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные сети | С.Корсаково, ул.Мира, д.25 | 1966 | 400 м. | Свидетельство о государственной регистрации права от 19.03.2008 г. АА N 571978 | 60,9 | - |
| 2 |  | С.Корсаково, ул.Строительная, Пролетарская, Советская, микрорайон Березовый | 1989 | 2374,3 м. | Свидетельство о государственной регистрации права от 19.03.2008 г. АА N 571980 | 155,0 | - |

В западной части с.Корсаково расположены очистные сооружения мощностью 96000 м3/сутки, в основном жилые и социально значимые здания оборудованы централизованной канализацией. Бытовые стоки с жилого массива самотёком поступают в очистные сооружения и, после биологической очистки, сбрасываются в р.Зуша.

Таблица №7

Информация по санитарной очистке территории, водоотведению

различных категорий сточных вод

| №п/п | Показатели | Ед. изм. | Современ- ное состояние на 01.01.16 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водные объекты | тыс. м3/год | в очистные сооружения с.Корсаково 56000 м3 |
| 2 | Количество твердых бытовых отходов | тыс.м3/год | 4000 м3 |
| 3 | Площадь рекультивированных земель | га | - |

В деревнях д. Александровка, Воскресеновка, Заречье, Казаченка, Красная горка,  Ново-Сергеевка, Петрово, Ползиково, Савинково,  Харлеевка,  и в п. Крахмальный   централизованная система канализации в настоящее время отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в отведённые для этой цели места. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

Таблица 8

Данные о водоотведении

| Сооружения, характеристика | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Очистные сооружения: Тип, мощность (м3/сут), состав способ очистки, соответствие нормам качества очистки (можно отдельным текстом) Местоположение с размещением канализации на схеме сетей | С.Корсаково, 56000 м3 |
| КНС на территории н. п: Местоположение (указать на общей схеме сетей канализации) Мощность, м3/час. Насосы, их марки и состояние | нет |
| Основные сети: Диаметры Материал труб Общая протяженность, км Износ,% | в тех. паспорте |

# <1> Тариф применяется к объемам исполнителей коммунальных услуг (управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и др.), поставляющих холодную воду населению для коммунальных нужд, а также для полива земельных участков, используемых для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, за исключением объемов для собственных нужд исполнителей коммунальных услуг и для арендаторов нежилых помещений в жилых домах.

Тарифы на водоснабжение ООО «ЖКУ» в с. Корсаково на 01.01.2016 г.

Таблица № 9

| № п/п | Наименование потребителей | Ед. изм. | Кол-во ед. | Норма расхода | Цена за м3 в руб. | Расход воды в месяц | Стоимость воды в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проживающий в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  | - с в/р колонками | чел. |  | 30 л/сут. | 24,46 |  |  |
|  | - с водопроводом | чел. |  | 80 л/сут. | 24,46 |  |  |
|  | - с газом | чел. |  | 120 л/сут. | 24,46 |  |  |
|  | - с ваннами | чел. |  | 180 л/сут. | 24,46 |  |  |
| 2 | Поливной участок | м2 |  | 4л/м2 | 24,46 |  |  |
| 3 | Корова | гол. |  | 80 л/сут. | 24,46 |  |  |
| 4 | Лошадь | гол. |  | 60 л/сут. | 24,46 |  |  |
| 5 | Мелкий скот, свинья, теленок | гол. |  | 15 л/сут. | 24,46 |  |  |
| 6 | Птица | гол. |  | 1 л/сут. | 24,46 |  |  |
| 7 | Автомобиль | шт. |  | 200 л/сут. | 24,46 |  |  |
| 8 | Мотоцикл | шт. |  | 25 л/сут. | 24,46 |  |  |

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1. Обустройство   дорожек  с твёрдым покрытием к артезианским скважинам.

2. Оборудование водозаборов аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности.

3. Установить автоматы для регулировки подачи воды.

4. Капитальный ремонт водонапорной башни мкр. Березовый  на 2017год.

5. Капитальный ремонт  водопровода  по ул. Мира  протяженностью – 1000м.

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Планируемые мероприятия по реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения не окажут вредного воздействия на окружающую среду. Хлорирование воды улучшит экологическую ситуацию в данном населенном пункте, приведя качество воды в соответствие нормам и требованиям.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных

систем водоснабжения

На плановый период до 2020 года запланированы следующие объемы финансовых вложений:

1. Обустройство   дорожек  с твёрдым покрытием к артезианским скважинам- 300 тыс.руб.                ( 2017год)

2. Оборудование водозаборов аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности -30 тыс.руб.

3. Установить автоматы для регулировки подачи воды 10 тыс.руб.

4. Капитальный ремонт водонапорной башни мкр.Березовый  на 2017год. – 400 тыс.руб.

5. Капитальный ремонт  водопровода  по ул. Мира  протяженностью – 1000м. на 700 тыс.руб.    ( 2018 год)

Целевые показатели развития централизованных

систем водоснабжения

Целевыми  показатели реализации централизованных систем водоснабжения являются:

- обеспеченность потребителей коммунальными услугами водоснабжения;

-  надежеспособность и качество предоставления коммунальных услуг;

- сложившаяся экологическая ситуация.

Реализация схемы водоснабжения направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Корсаковского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на 2016-2026 годы.

Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных объектов водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Корсаковского сельского поселения  не имеются бесхозные объекты водоснабжения.	 Существующая   схема   сетей   водоснабжения   с   учетом   перспектив  развития    является    оптимальной    для    поселения.    Данная    схема    подлежит  ежегодной актуализации.

Приложение 5 к

постановлению администрации

Корсаковского района

от 06.09.2016 г. № 167

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПАРАМОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Основанием для разработки схемы водоснабжения Парамоновского сельского поселения Корсаковского муниципального района является:

- Федеральный закон от  07.12.2011г № 416 ФЗ « О водоснабжении и водоотведении».

-  Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Общие положения

Схема водоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Гарантирующая организация и зоны ее действия определяются данной схемой.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу организации. осуществляющей водоснабжение и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения

1. Повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии                                  с нормативными требованиями;

2. Минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя                               в долгосрочной перспективе;

3. Обеспечение жителей Парамоновского сельского поселения питьевой водой.

4. Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Графическая часть

Смотреть приложение

Технико-экономическое состояние централизованных систем

водоснабжения поселения

1.      Парамоновское сельское поселение расположено в 12 км от районного центра с. Корсаково в восточной части Корсаковского муниципального района Орловской области и имеет  семь населенных пунктов.

Населенные пункты: Бредихино, д. Парамоново, д. Софийские Выселки,                                      д. Новомалиново, д. Малиново- Нагорное, д. Малиново – Заречье, д. Малая Авдеевка.

2.    Сведения о системе водоснабжения по населенным пунктам:

В настоящее время гарантирующей организацией, обязанной заключить с потребителем договор водоснабжения, является ООО «ЖКУ», оказывающая услуги в сфере холодного водоснабжения на территориях села Бредихино д. Парамоново, д. Софийские Выселки, д. Новомалиново, д. Малиново- Нагорное, д. Малиново – Заречье, д. Малая Авдеевка.

Юридический и фактический адрес: 303580, Орловская область, Корсаковский район, с.Корсаково, микрорайон Березовый,  д.11 телефон 8-(886-67)- 2-11-52,    e-mail: korszhku@mail.ru.

В деревне Новомалиново имеется 2 (два) многоквартирных жилых дома высотой застройки -3(три) этажа; общее количество квартир 36 (тридцать шесть).

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено централизованным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Бредихино | 22 | 15 |  |

Жилой сектор села Бредихино составляют 22 частных домовладения, жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улицам села Бредихино. На территории села Бредихино  находится -2 водозаборных площадки, 2 скважины.  Скважины имеют глубину от 30 до 64 м. .  Протяженность водопроводной сети составляет  1.5 км, установлено 10 водоразборных колонок. 
       Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнических сооружений                      (2 скважины), которые оснащены  технологическим оборудованием: насосами марки        ЭЦВ 6-6.5-105,и ЭЦВ 6-16 -140 , башнями Рожновского, кранами для отбора проб воды, установлена автоматика для регулировки подачи воды.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено централизованным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением. |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Парамоново | 84 | 80 |  |

Жилой сектор деревни Парамоново составляют 84 частных домовладения, жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улицам деревни Парамоново. На территории деревни Бредихино находится -2 водозаборных площадки, 2 скважины.  Скважины имеют глубину от 56 до 81 м.  Протяженность водопроводной сети составляет  2.5 км,  водоразборных колонок не имеется. 
       Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнических сооружений                    (2 скважины), которые оснащены  технологическим оборудованием: насосами марки        ЭЦВ 6-16-140, , башнями Рожновского, кранами для отбора проб воды, установлена автоматика для регулировки подачи воды.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено централизованным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением. |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Софийские Выселки | 38 | 38 |  |

Жилой сектор д. Софийские Выселки  составляют 38 частных домовладений, жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улицам д. Софийские Выселки. На территории д. Софийские Выселки находится 1 водозаборная площадка, 1 скважина.  Скважина имеет глубину  -58 м. Протяженность водопроводной сети составляет 1.5 км..

Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнических сооружений (1 скважина), которая оснащена специальным технологическим оборудованием: насосами марки ЭЦВ 6-10-110 , башней Рожновского, кранами для отбора проб воды, установлены автоматы для регулировки подачи воды.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено централизованным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением. |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Новомалиново | 103 | 100 | - |

Жилой сектор деревни Новомалиново составляют 103 частных домовладения, жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улицам деревни Новомалиново. На территории деревни Новомалиново  находится -1 водозаборная площадка, 1 скважина.  Скважина имеет глубину - 81 м.   Протяженность водопроводной сети составляет  2.5 км,  установлены 8 водоразборных колонок.
       Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнических сооружений               (1 скважина), которая оснащена технологическим оборудованием: насос марки        ЭЦВ 6-16-140, , башней Рожновского, кранами для отбора проб воды, установлена автоматика для регулировки подачи воды.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено централизованным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением. |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Малиново Нагорное | 21 | 21 | - |

Жилой сектор деревни Малиново - Нагорное  составляют 21 частное домовладение жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улицам деревни Малиново - Нагорное. На территории деревни Малиново -Нагорное   находится -1 водозаборная площадка, 1 скважина   Скважина имеет глубину - 81 м. .  Протяженность водопроводной сети составляет  1км.,  установлены 4 водоразборных колонки.
       Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнических сооружений              (1 скважина), расположенная в д. Новомалиново, которая оснащена  технологическим оборудованием: насос марки        ЭЦВ 6-16-140, башней Рожновского, кранами для отбора проб воды, установлена автоматика для регулировки подачи воды.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено централизованным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением. |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Малиново Заречье | 14 | 12 | - |

Жилой сектор деревни Малиново - Заречье   составляют 21 частное домовладение жители, которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улицам деревни Малиново - Заречье. На территории деревни  Малиново - Заречье  находится -1 водозаборная площадка, 1 скважина   Скважина имеет глубину - 30 м. .  Протяженность водопроводной сети составляет  1км.,  установлены 7 водоразборных колонок.
       Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнических сооружений              (1 скважина),  которая оснащена  технологическим оборудованием: насос марки        ЭЦВ 6-10-110, башней Рожновского, кранами для отбора проб воды, установлена автоматика для регулировки подачи воды.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено централизованным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением. |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Малая Авдеевка | 4 | - | 2 |

Жилой сектор деревни Малая Авдеевка   составляют 4 частных домовладения жители которых обеспечиваются привозной  питьевой водой.   Добыча подземных вод  не осуществляется

Таблица 1.

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения,

по состоянию на 01.01.2016 г.

Учебные заведения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего возраста- Новомалиновская начальная образовательная школа-детский сад Корсаковского района |  | 48 | 1 | Большакова Людмила Александровна |
| 2. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение _ Парамоновская основная образовательная школа Корсаковского района |  | 65 | 1 | Федосеева Людмила Николаевна |

Учреждения здравоохранения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | БУЗ Орловской области Корсаковская ЦРБ Парамоновский ФАП |  | 25 | 1 | Картамышев В.В. |

Учреждения культуры и искусства

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Парамоновский СДК |  |  | 1 | Паника А |
| 2 | Новомалиновский СДК |  |  | 1 | Паника А |
| 3 | Парамоновская библиотека |  |  | 1 | Шаляпина Е.В. |
| 4 | Новомалиновская библиотека |  |  | 1 | Шаляпина Е.В. |

Предприятия торговли

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Руководитель, предприниматель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ИП Дубовикова О. А. | д. Новомалиново |  | Дубовикова О.А. |
| 2 | Красногорское РАЙПО | д. Парамоново |  | Растегаева Л.А. |
| 3 | ИН Евсиков Ю. А. | д. Парамоново |  | Евсиков Ю. А, |
| 4 | Красногорское РАЙПО | д. Софийские Выселки |  | Растегаева Л.А. |

В соответствии с Приказом Управления по тарифам Орловской области от 26.11.2015 года № 1906-Т «Об установлении одноставочных  тарифов на холодную воду, водоотведение, и очистку сточных вод, предоставляемые ООО «ЖКУ»

Тарифы на товары и услуги

ООО «ЖКУ» на 2016 г.

| № п/п | Наименование организации | Наименование товаров и услуг | Тариф, руб. за 1куб. м. | Население <1> (тарифы указываются с учётом НДС)*, руб. за 1 куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ЖКУ | с 01.01.2016 до 31.12.2016 |
|  |  | Холодная вода | 24,46 -25,43 | 24,46-25,43 |
|  |  | Водоотведение и очистка сточных вод | 14,01-14,54 | 14,01-14,54 |

Направления развития централизованных

систем водоснабжения

Численность населения Парамоновского сельского поселения                             в настоящее время составляет 683 человек. По прогнозам численность населения  сельского поселения   не  уменьшится.

Баланс водоснабжения и потребления

холодной питьевой воды

Общий баланс потребления холодной питьевой воды по Парамоновскому сельскому поселению за 2015 год составил  4294,3 м3., в том числе:

- на хозяйственно-питьевые нужды населения – 4098 м3.;

- на нужды юридических лиц – 186,3 м3;

- на другие нужды поселения (пожаротушение и другое) - 10 м3.

Потери воды за 2015 год составили 30%.

Баланс потребления холодной питьевой воды на плановый период до 2026 года планируется увеличить на 10%, в связи с вводом в эксплуатацию вновь построенных водопроводов.

Потери воды на плановый период до 2030 года планируется сократить на 9 %, за счет осуществления ремонта, реконструкции и строительства водопроводных сетей, ревизии и осмотра водопроводных сетей, постоянной работе с абонентами по незаконным врезкам.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Обустройство   дорожек  с твёрдым покрытием к артезианским скважинам.

Оборудование водозаборов аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности.

На 2016 -2020 годы планируется реконструкция водопроводной сети деревни Парамоново, с заменой труб с асбестоцементных на полипропиленовые или полиэтиленовые протяженностью 1.6 км., установкой частотного преобразователя вместо башни Рожновского, 2 пожарных гидрантов в системе водопровода,

На 2017 год запланирована смена водопроводных труб в деревне Новомалиново протяженностью 2 км. с

На период с 2015 по 2020 годы запланировано установка станций очистки  и обеззараживания воды по всем населенным пунктам поселения пропускной способностью не менее- 12 куб. м/час

На период 2018-2020 годы  запланировано бурение скважины и установка частотного преобразователя в деревне Малая Авдеевка и прокладка водопровода по населенному пункту с установкой водоразборных колонок

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Планируемые мероприятия по реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения не окажут вредного воздействия на окружающую среду. Хлорирование воды улучшит экологическую ситуацию в данном населенном пункте, приведя качество воды в соответствие с нормами и требованиями.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных

систем водоснабжения

На плановый период до 2026 года запланированы следующие объемы финансовых вложений:

На 2016 -2020 годы планируется реконструкция водопроводной сети  стоимость работ  – 5,5 млн. руб.

На 2017 год запланирована смена водопроводных труб в деревне Новомалиново стоимость работ – 6,5 млн. руб.

На период с 2015 по 2020 годы запланировано установка станций очистки  и обеззараживания воды по всем населенным пунктам поселения пропускной способностью стоимость работ – 1,2 млн. руб.

На период 2018-2020 годы  запланировано бурение скважины и установка частотного преобразователя в деревне Малая Авдеевка и прокладка водопровода по населенному пункту с установкой водоразборных колонок стоимость работ – 1,5 млн. руб.

Целевые показатели развития централизованных

систем водоснабжения

Целевыми  показатели реализации централизованных систем водоснабжения являются:

- обеспеченность потребителей коммунальными услугами водоснабжения;

-  надежеспособность и качество предоставления коммунальных услуг;

- сложившаяся экологическая ситуация.

Реализация схемы водоснабжения направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Парамоновского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на 2016-2026 годы.

Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных объектов водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Парамоновского сельского поселения имеются бесхозные объекты водоснабжения, на которые оформляются документы. Бесхозяйственные объекты водоснабжения, обслуживаются и эксплуатируются ООО «ЖКУ.

Существующая   схема   сетей   водоснабжения   с   учетом   перспектив  развития    является    оптимальной    для    поселения.    Данная    схема    подлежит  ежегодной актуализации.

.

Приложение 6 к

постановлению администрации

Корсаковского района

от 06.09.2016 г. № 167

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СПЕШНЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016-2026гг.

Основанием для разработки схемы водоснабжения Спешневского сельского поселения Корсаковского муниципального района является:

- Федеральный закон от  07.12.2011г № 416 ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», Устав Спешневского сельского поселения.

-  Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Общие положения

Схема водоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Гарантирующая организация и зоны ее действия определяются данной схемой.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу организации. осуществляющей водоснабжение и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения

1. Повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии                                  с нормативными требованиями;

2. Минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя                               в долгосрочной перспективе;

3. Обеспечение жителей Спешневского сельского поселения питьевой водой.

4. Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Графическая часть

Смотреть приложение

Технико-экономическое состояние централизованных систем

водоснабжения поселения

1.     Спешневскоекое сельское поселение имеет четырнадцать населенных пунктов.

Населенные пункты: с. Спешнево, д. Малое Тёплое, п. Хохловка, с. Вознесенское,                          п Грнев, п. Шамов, п. Александров, д. Панарино, д. Глотово, с. Войново, д. Решетово,                      п. Глинище, д. Голянка, д. Образцово.

2.    Сведения о системе водоснабжения по населенным пунктам:

В настоящее время гарантирующей организацией, обязанной заключить                                     с потребителем договор водоснабжения, является ООО «ЖКУ»,  оказывающая услуги                        в сфере холодное водоснабжение, прием и очистку канализационных стоков                               на территориях д. Голянка, с. Спешнево, д. Малое Тёплое, пос. Хохловка осуществляет ООО ЖКУ.

Юридический и фактический адрес: 303580, Орловская область, Корсаковский район, с. Корсаково, микрорайон Березовый,  д.11 телефон 8-(886-67)- 2-11-52,    e-mail: korszhku@mail.ru.

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено централизованным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением. |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Голянка | 37 | 31 | --- |
| с. Спешнево | 93 | 73 |  |

Жилой сектор д. Голянка  составляют 37 частных домовладений, с. Спешнево составляет 73 частных домовладений, жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по  д. Голянка и с. Спешнево. На территории д. Голянка  находится одна водозаборная площадка, одна скважина, которая обслуживает два населенных пункта – д. Голянка и с. Спешнево.  Скважина имеет глубину 120 м. Протяженность водопроводной сети составляет 1000.00 м по д. Голянка, установлено                    5 водоразборных колонок и по с. Спешнево протяженность водопроводной сети составляет 4000 км, установлено 4 водозаборных колонок.

Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнических сооружений                  (1 скважина), которая оснащена специальным технологическим оборудованием: насосом марки ЭЦВ 6-6,3-125, башней Рожновского, краном для отбора проб воды.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено централизованным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением. |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Малое Тёплое | 27 | 23 | --- |
| пос. Хохловка | 41 | 37 |  |

Жилой сектор д. Малое Теплое составляет 23 домовладения, пос. Хохловка составляет 37 домовладения, жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улице. На территории д. Малое Тёплое  находится одна водозаборная площадка, одна скважина, которая также обслуживает два населенных пункта – пос. Хохловка и д. Малое Тёплое.  Скважина имеют глубину 80 м. Протяженность водопроводной сети составляет по пос. Хохловка  2500 м, по д. Малое Тёплое 1500 м., водоразборных колонки в этих населенных пунктах отсутствуют.

Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического сооружения                             (1 скважина), которая оснащена специальным технологическим оборудованием: насосом марки ЭЦВ 6-6.3-125, электро-чистотным приобразователем фирмы «Веспер», краном  для отбора проб воды.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено централизованным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением. |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Панарино | 20 | 2 | - |

Жилой сектор д. Панарино составляют 10 частных домовладений, жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улицам д. Панарино. На территории д. Панарино  находится одна  водозаборная площадка, одна скважина.  Скважина имеют глубину от 70 м.  Протяженность водопроводной сети составляет 1500 м, установлено 5 водоразборных колонок.

Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического сооружения                         (1 скважина), которая  оснащена специальным технологическим оборудованием: насосом марки ЭЦВ 6-6,3-125, , башней  Рожновского, краном  для отбора проб воды.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено централизованным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением. |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Глотово | 5 | 0 |  |

Жилой сектор д. Глотово составляют 2 частных домовладений, жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного  по д. Глотово. На территории д. Глотово находится одна  водозаборная площадка, одна скважина.  Скважины имеют глубину от 90 м.  Протяженность водопроводной сети составляет 1000.0 м, установлено 2 водоразборных колонок.

Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического сооружения                           (1 скважина), которая оснащена специальным технологическим оборудованием: насосам марки ЭЦВ 6- 6.3 -125,  башней  Рожновского, краном для отбора проб воды.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено централизованным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением. |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Образцово | 10 | 5 |  |

Жилой сектор д. Образцово составляют 10 частных домовладений, жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного  по д. Образцово. На территории д. Образцово находится одна  водозаборная площадка, одна скважина.  Скважины имеют глубину от 100 м.  Протяженность водопроводной сети составляет 1000.0 м, установлено 4 водоразборных колонок. 
      Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического сооружения                           (1 скважина), которая оснащена специальным технологическим оборудованием: насосам марки ЭЦВ 6- 6.3 -125,  башней  Рожновского, краном для отбора проб воды.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено централизованным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением. |
| --- | --- | --- | --- |
| пос. Гринёв | 9 | 5 |  |

Жилой сектор пос. Гринёв составляют 5 частных домовладений, жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного  по пос. Гринёв. На территории пос. Гринёв находится одна  водозаборная площадка, одна скважина.  Скважины имеют глубину от 90 м.

Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического сооружения                           (1 скважина), которая оснащена специальным технологическим оборудованием: насосам марки ЭЦВ 6- 6.3 -125,  башней  Рожновского, краном для отбора проб воды.Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено централизованным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Вознесенское | 4 | 0 |  |

Жилой сектор с. Вознесенское составляют 4 частных домовладений, жители которых  не обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного  по с. Вознесенское. Так как никто не живет на данный момент. На территории с. Вознесенское находится одна  водозаборная площадка, одна скважина.  Скважины имеют глубину от 120 м.  Протяженность водопроводной сети составляет 1000.0 м, установлено 2 водоразборных колонок.

Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического сооружения                           (1 скважина), которая оснащена специальным технологическим оборудованием: насосам марки ЭЦВ 6- 6.3 -125,  башней  Рожновского, краном для отбора проб воды.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено централизованным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Войново | 18 | 11 |  |

Жилой сектор с. Войново составляют 18 частных домовладений, жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного  по д. Глотово. На территории д. Глотово находится одна  водозаборная площадка, одна скважина.  Скважины имеют глубину от 90 м.  Протяженность водопроводной сети составляет 1000.0 м, установлено 5 водоразборных колонок.

Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического сооружения (1 скважина), которая оснащена специальным технологическим оборудованием: насосам марки ЭЦВ 6- 6.3 -125,  башней  Рожновского, краном для отбора проб воды.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

Таблица 1.

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения,

по состоянию на 01.01.2016 г.

Учебные заведения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа им. героя РФ Александра Рязанцева | д. Голянка | 69 | 1 | Докукина Е.С. |
| 2 | Филиал по дошкольному образованию Муниципального бюджетного образовательного учреждения Спешневской средней общеобразовательной школы имени героя Российской Федерации | пос. Хохловка | 24 | 1 | Докукина Е.С |

Учреждения здравоохранения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | БУЗ Орловской области Корсаковская ЦРБ – Спешневский ФАП | с. Спешнево | 19 | 1 | Картамышев В.В. |

Учреждения культуры и искусства

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Спешневский СДК Корсаковского района | д. Голянка | 75 | 1 | Пронина А. Ж. Паника |
| 2 | Спешневская сельская библиотека Корсаковского района | с. Спешнево | 19 | 1 | Токарева Г.П. Шаляпина |
| 3 | Малотеплинский СДК Корсаковского района | д. Малое Тёплое | 34 | 1 | Каршкова А.А. Паника |
| 4 | Малотеплинская сельская библиотека Корсаковского района | д. Малое Тёплое | 34 | 1 | Федотова О.И. Шаляпина |

Предприятия торговли

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Руководитель, предприниматель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ИП «Голубкова» |  |  | Голубкова О.Н. |
| 2 | Корсаковское РАЙПО |  |  | Растегаева Л.А. |

Таблица № 2

В соответствии с Приказом Управления по тарифам Орловской области от 26.11.2015 года № 1906-Т «Об установлении одноставочных  тарифов на холодную воду, водоотведение, и очистку сточных вод, предоставляемые ООО «ЖКУ»

Тарифы на товары и услуги

ООО «ЖКУ» на 2016 г.

| № п/п | Наименование организации | Наименование товаров и услуг | Тариф, руб. за 1куб. м. | Население <1> (тарифы указываются с учётом НДС)*, руб. за 1 куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ЖКУ» | с 01.01.2016 до 31.12.2016 |
|  |  | Холодная вода | 24,46 -25,43 | 24,46-25,43 |
|  |  | Водоотведение и очистка сточных вод | 14,01-14,54 | 14,01-14,54 |

Направления развития централизованных

систем водоснабжения

Численность населения Спешневского сельского поселения в настоящее время составляет 513 человек.

Баланс водоснабжения и потребления

холодной питьевой воды

Общий баланс потребления холодной питьевой воды по Спешневскому сельскому поселению за 2015 год составил  3348,7 м3., в том числе:

- на хозяйственно-питьевые нужды населения – 3152,4 м3.;

- на нужды юридических лиц – 186,3 м3;

- на другие нужды поселения (пожаротушение и другое) - 10 м3.

Потери воды за 2015 год составили 30%.

Баланс потребления холодной питьевой воды на плановый период до 2030 года планируется увеличить на 10%, в связи с вводом в эксплуатацию вновь построенных водопроводов.

Потери воды на плановый период до 2030 года планируется сократить на 10 %, за счет осуществления ремонта, реконструкции и строительства водопроводных сетей, ревизии и осмотра водопроводных сетей, постоянной работе с абонентами по незаконным врезкам.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В 2017 г. необходимо обустроить  дорожки с твёрдым покрытием к артезианским скважинам.

В 2018 г.  оборудовать водозаборы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности.

Установить автоматы для регулировки подачи воды.

На  2017-2019  годы запланировано  хлорирование  воды    скважин по Спешневскому сельскому поселению.

На 2020 г. запланирована установка водонапорной башни в д. Малое Теплое.

Существующая схема сетей водоснабжения с учетом перспектив развития является оптимальной для поселения. Данная схема подлежит ежегодной актуализации.

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Планируемые мероприятия по реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения не окажут вредного воздействия на окружающую среду. Хлорирование воды улучшит экологическую ситуацию в данном населенном пункте, приведя качество воды в соответствие нормам и требованиям.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных

систем водоснабжения

На плановый период до 2020 года запланированы следующие объемы финансовых вложений:

- установка водонапорной башни в д. Малое Теплое стоимостью (с учетом всех работ) 500 тыс. руб.

Целевые показатели развития централизованных

систем водоснабжения

Целевыми  показатели реализации централизованных систем водоснабжения являются:

- обеспеченность потребителей коммунальными услугами водоснабжения;

-  надежеспособность и качество предоставления коммунальных услуг;

- сложившаяся экологическая ситуация.

Реализация схемы водоснабжения направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Спешневского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на 2016-2026 годы.

Приложение 6 к

постановлению администрации

Корсаковского района

от 06.09.2016 г. № 167

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016-2026гг.

Основанием для разработки схемы водоснабжения Гагаринского сельского поселения Корсаковского муниципального района является:

- Федеральный закон от  07.12.2011г № 416 ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», Устав Гагаринского сельского поселения.

-  Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Общие положения

Схема водоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Гарантирующая организация и зоны ее действия определяются данной схемой.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу организации. осуществляющей водоснабжение и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения

1. Повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии                                  с нормативными требованиями;

2. Минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя                               в долгосрочной перспективе;

3. Обеспечение жителей Гагаринского сельского поселения питьевой водой.

4. Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Графическая часть

Смотреть приложение

Технико-экономическое состояние централизованных систем

водоснабжения поселения

1.      Гагаринское сельское поселение расположено в 30 км от районного центра                     с. Корсаково, Корсковского района и имеет десять населенных пунктов.

Населенные пункты: Мельничная Слобода, Заверхская Слобода, Гагаринский Хутор, пос.Новопетровский, Козлово, Бибиково, Головкино, Верхний рог, Красное Корсаково, пос.Краснокорсаковский.

2.    Сведения о системе водоснабжения по населенным пунктам:

В настоящее время гарантирующей организацией, обязанной заключить    с потребителем договор водоснабжения, является ООО «ЖКУ»,  оказывающая услуги   в сфере холодное водоснабжение, прием и очистку канализационных стоков на территориях д. Мельничная Слобода, д.Гагаринский Хутор, д. Заверхская Слобода,  д. Козлово,            д. Головкино,  д.Бибиково  осуществляет ООО ЖКУ.

Юридический и фактический адрес: 303580, Орловская область, Корсаковский район, с.Корсаково, микрорайон Березовый,  д.11 телефон 8-(886-67)- 2-11-52,    e-mail: korszhku@mail.ru.

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено централизованным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением. |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Мельничная Слобода | 56 | 56 | --- |

Жилой сектор д. Мельничная  Слободаи  составляют 56 частных домовладений, жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улицам   д. Мельничная  Слобода. На территории д. Мельничная Слобода  находится одна водозаборная площадка, одна скважина.  Скважина имеют глубину 105 м. Протяженность водопроводной сети составляет 2000,0 м, установлено 9 водоразборных колонок. 
       Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнических сооружений                  (1 скважина), которая оснащена специальным технологическим оборудованием: насосом марки ЭЦВ 6-16-110, , башней Рожновского, краном для отбора проб воды.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено централизованным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением. |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Заверхская Слобода д. Гагаринский Хутор | 23 11 | 23 11 | --- |

Жилой сектор д. Заверхская  Слобода составляет 23 домовладения,д. Гагаринский Хутор составляет 11  домовладений.  Жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улице. На территории д. Заверхская  Слобода , д. Гагаринский  Хутор находятся 2  водозаборных площадки, одна скважина.  Скважины имеют глубину 90 м. Протяженность водопроводных сетей составляет 4183,0 м, установлено   8 водоразборных колонок.

Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического сооружения                             (1 скважина), которая оснащена специальным технологическим оборудованием: насосом марки ЭЦВ 6-6.3-125, , башней Рожновского, краном  для отбора проб воды.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено централизованным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением. |
| --- | --- | --- | --- |
| Пос. Новопетровский | 19 | 19 | - |

Жилой сектор пос. Новопетровский составляют 19 частных домовладений, жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улицам пос. Новопетровский. На территории пос. Новопетровский  находится одна  водозаборная площадка, одна скважина.  Скважина имеют глубину от 100 м.  Протяженность водопроводной сети составляет 1600 м, установлено 5 водоразборных колонок.

Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического сооружения                         (1 скважина), которая  оснащена специальным технологическим оборудованием: насосом марки ЭЦВ 6-16-110, , башней  Рожновского, краном  для отбора проб воды.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено централизованным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением. |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Головкино | 13 | 13 | - |

Жилой сектор д.Головкино составляют 13 частных домовладений, жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного  по улицам д. Головкино. На территории д. Головкино находится одна  водозаборная площадка, одна скважина.  Скважины имеют глубину от 105 м.  Протяженность водопроводной сети составляет 1503.0 м, установлено 3 водоразборных колонок. 
      Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического сооружения                           (1 скважина), которая оснащена специальным технологическим оборудованием: насосам марки ЭЦВ 6- 6.3 -110,  башней  Рожновского, краном для отбора проб воды.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

| Наименование населённого пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено централизованным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- |
| Д. Козлово | 13 | 13 |  |

Жилой  сектор  д. Козлово  составляет  13  частных  домовладений, жители  которых  обеспечиваются  питьевой  водой  из водопровода, проложенного  по улицам д. Козлово. На территории д. Козлово находится одна  водозаборная площадка, одна скважина.  Скважины имеют глубину от 105 м.  Протяженность водопроводной сети составляет 1834.0 м, установлено 6 водоразборных колонок. 
      Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического сооружения                           (1 скважина), которая оснащена специальным технологическим оборудованием: насосам марки ЭЦВ 6- 6.3 -110,  башней  Рожновского, краном для отбора проб воды.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа

| Наименование населённого пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено централизованным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- |
| Д. Бибиково Д. Красное Корсаково | 13 2 | 13 2 |  |

Жилой  сектор  д. Бибиково  составляет  13  частных  домовладений, д. Красное  Корсаково  составляет  2  частных  домовладения , жители  которых  обеспечиваются  питьевой  водой  из водопровода, проложенного  по улицам д. Бибиково , д. Красное  Корсаково. На территории д.Бибиково , д. Красное  Корсаково находится одна  водозаборная площадка, одна скважина.  Скважины имеют глубину от 105 м.  Протяженность водопроводной сети составляет 2000.0 м, установлено 4 водоразборных колонок. 
      Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического сооружения                           (1 скважина), которая оснащена специальным технологическим оборудованием: насосам марки ЭЦВ 6- 6.3 -110,  башней  Рожновского, краном для отбора проб воды.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа

Таблица 1.

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения,

по состоянию на 01.01.2016 г.

Учебные заведения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –Гагаринская средняя общеобразовательная школа Корсаковского района |  | 6 | 1 | Лякишев И. А. |

Учреждения здравоохранения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 2 | БУЗ Орловской области Корсаковская ЦРБ – Гагаринский ФАП БУЗ Орловской области Корсаковская ЦРБ – Головкинский ФАП |  |  | 1 1 | Картамышев В.В. Жилякова Л. В. Картамышев В. В. Ваулина Т. А. |

Учреждения культуры и искусства

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Гагаринский СДК Корсаковского района |  |  | 1 | Паника А. И. Ожегова Е. Б. |
| 2 | Головкинская сельская библиотека Корсаковского района |  |  | 1 | Шаляпина Е.В. Алдошина Л. В. |

Предприятия торговли

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Руководитель, предприниматель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ИП «Луканина» |  |  | Луканина Е. М.. |
| 2 | Корсаковское РАЙПО |  |  | Растегаева Л.А. |
| 3. | ИП «Харьков» |  |  | Харьков С. В. |

Таблица № 2

В соответствии с Приказом Управления по тарифам Орловской области от 26.11.2015 года № 1906-Т «Об установлении одноставочных  тарифов на холодную воду, водоотведение, и очистку сточных вод, предоставляемые ООО «ЖКУ»

Тарифы на товары и услуги

ООО «ЖКУ» на 2016 г.

| № п/п | Наименование организации | Наименование товаров и услуг | Тариф, руб. за 1куб. м. | Население <1> (тарифы указываются с учётом НДС)*, руб. за 1 куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ЖКУ» | с 01.01.2016 до 31.12.2016 |
|  |  | Холодная вода | 24,46 -25,43 | 24,46-25,43 |
|  |  | Водоотведение и очистка сточных вод | 14,01-14,54 | 14,01-14,54 |

Направления развития централизованных

систем водоснабжения

Численность населения Гагаринского сельского поселения в настоящее время составляет 467 человек. По прогнозам численность населения  сельского поселения    не  уменьшится.

Новые площадки в Гагаринском сельском поселении в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных жилых домов и подводам водопроводных сетей к вновь построенным и имеющимся домовладениям.

Баланс водоснабжения и потребления

холодной питьевой воды

Общий баланс потребления холодной питьевой воды по Гагаринскому сельскому поселению за 2015 год составил  3348,7 м3., в том числе:

- на хозяйственно-питьевые нужды населения – 3152,4 м3.;

- на нужды юридических лиц – 186,3 м3;

- на другие нужды поселения (пожаротушение и другое) - 10 м3.

Потери воды за 2015 год составили 30%.

Баланс потребления холодной питьевой воды на плановый период до 2030 года планируется увеличить на 10%, в связи с вводом в эксплуатацию вновь построенных водопроводов.

Потери воды на плановый период до 2030 года планируется сократить на 9 %, за счет осуществления ремонта, реконструкции и строительства водопроводных сетей, ревизии и осмотра водопроводных сетей, постоянной работе с абонентами по незаконным врезкам.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В 2017 г. необходимо обустроить  дорожки с твёрдым покрытием к артезианским скважинам.

В 2018 г.  оборудовать водозаборы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности.

Установить автоматы для регулировки подачи воды.

На  2017-2019  годы запланировано  хлорирование  воды    скважин по Гагаринскому сельскому поселению.

На 2020 г. запланировано реконструкция водопровода в д. Мельничная  Слобода протяженностью – 500м.

Существующая схема сетей водоснабжения с учетом перспектив развития является оптимальной для поселения. Данная схема подлежит ежегодной актуализации.

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Планируемые мероприятия по реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения не окажут вредного воздействия на окружающую среду. Хлорирование воды улучшит экологическую ситуацию в данном населенном пункте, приведя качество воды в соответствие нормам и требованиям.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных

систем водоснабжения

На плановый период до 2020 года запланированы следующие объемы финансовых вложений:

- реконструкция водопроводной   сети деревни  Мельничная  Слобода, протяженностью 500 м.   стоимость строительства   300 тыс. руб.

Целевые показатели развития централизованных

систем водоснабжения

Целевыми  показатели реализации централизованных систем водоснабжения являются:

- обеспеченность потребителей коммунальными услугами водоснабжения;

-  надежеспособность и качество предоставления коммунальных услуг;

- сложившаяся экологическая ситуация.

Реализация схемы водоснабжения направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Гагаринского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на 2016-2026 годы.

Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных объектов водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Гагаринского сельского поселения имеются бесхозные объекты водоснабжения, на которые оформляются документы. Бесхозяйственные объекты водоснабжения, обслуживаются и эксплуатируются ООО «ЖКУ.

Существующая   схема   сетей   водоснабжения   с   учетом   перспектив  развития    является    оптимальной    для    поселения.    Данная    схема    подлежит  ежегодной актуализации.