СПЕШНЕВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 129-1 от 28.06.2016г.                                            Принято на  55 ом заседании

д. Голянка                                                                    сельского Совета народных

депутатов

О Правилах благоустройства и санитарного содержания территории

Спешневского сельского поселения Корсаковского района Орловской области

Рассмотрев предлагаемые Правила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Спешневское сельское поселение Корсаковского района Орловской области», руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Орловской области от 06.06.2013 г. №1490-ОЗ «Об ответственности за административные правонарушения», Уставом Спешневского сельского поселения,

Спешневский сельский Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять Правила благоустройства и санитарного содержания территории Спешневского сельского поселения Корсаковского района Орловской области» (прилагаются).

2. Признать утратившими силу: Решение Спешневского сельского Совета народных депутатов   № 26 от 09.04.2012г. Об утверждении «Правил благоустройства, санитарного содержания, охраны зеленых насаждений  в  Спешневском сельском поселении»

3. Обнародовать данное решение на сайте Корсаковского района.

И.о главы администрации  Спешневского

сельского поселения                                                                        С.В. ЛЕМЯГОВ

Приложение

к решению Спешневского сельского

Совета народных депутатов

от  28.06.2016 г. № 129-1

ПРАВИЛА

БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ                  ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Спешневское сельское поселение Корсаковского района Орловской области»

1.Общие положения

Правила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Спешневское сельское поселение» (далее по тексту - Правила) устанавливают единые и обязательные для исполнения требования в сфере благоустройства, определяют порядок уборки и санитарного содержания территорий объектов благоустройства, внутриквартальных территорий, порядок установления границ участков уборки территории _ Спешневское сельское поселение (в т.ч. прилегающих территорий), определяют порядок сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых и жидких бытовых и промышленных отходов в Спешневское сельское поселение.

2. Основные термины и определения, используемые в Правилах

2.1. Объекты благоустройства (далее по тексту – объекты):

- искусственные покрытия поверхности земельных участков, иные части поверхности земельных участков, не занятые зданиями, строениями и сооружениями, в том числе площади, улицы, проезды, дороги, набережные, скверы, бульвары, внутридворовые территории, сады, парки, пляжи, детские, спортивные и спортивно-игровые площадки, хозяйственные площадки и площадки для выгула домашних животных;

- территории особо охраняемых природных объектов и земель историко-культурного значения, а также кладбища;

- зеленые насаждения (деревья, кустарники, травяное покрытие), газоны;

- мосты, путепроводы, транспортные и пешеходные тоннели, подземные переходы, пешеходные и велосипедные дорожки, тротуары, лестницы, пандусы, иные дорожные сооружения и их внешние элементы;

- территории и капитальные сооружения станций (вокзалов) всех видов транспорта, сооружения и места для хранения и технического обслуживания автомототранспортных средств, в том числе гаражи, автостоянки, автозаправочные станции, моечные комплексы;

- элементы обустройства автомобильных дорог;

- устройства наружного освещения и подсветки;

- фасады зданий, строений и сооружений, элементы их декора, а также иные внешние элементы зданий, строений и сооружений, в том числе порталы арочных проездов, кровли, крыльца, ограждения и защитные решетки, навесы, козырьки, окна, входные двери, балконы, наружные лестницы, эркеры, лоджии, карнизы, столярные изделия, ставни, водосточные трубы, наружные антенные устройства и радиоэлектронные средства, светильники, флагштоки, настенные кондиционеры и другое оборудование, пристроенное к стенам или вмонтированное в них, номерные знаки домов и координатных табличек колодцев, в том числе - указателей пожарных гидрантов;

- заборы, ограды, ворота;

- малые архитектурные формы, уличная, садово-парковая мебель и иные объекты декоративного назначения, в том числе произведения монументально-декоративного искусства (скульптуры, обелиски, стелы), мемориальные доски, фонтаны, бассейны, скамьи, беседки, эстрады, цветники;

- предметы праздничного оформления территории поселения;

- сооружения (малые архитектурные формы) и оборудование для уличной торговли, в том числе павильоны, киоски, лотки, ларьки, палатки, торговые ряды, прилавки, специально приспособленные для уличной торговли автотранспортные средства;

- отдельно расположенные объекты уличного оборудования, малые пункты связи (включая телефонные будки), объекты для размещения информации и рекламы (включая тумбы, стенды, табло, уличные часы и другие сооружения или устройства), общественные туалеты, урны и другие уличные мусоросборники;

- места, оборудование и сооружения, предназначенные для санитарного содержания территории, в том числе оборудование и сооружения для сбора и вывоза мусора, отходов производства и потребления;

- территории производственных объектов, зон инженерной инфраструктуры, специального назначения (включая свалки, полигоны для захоронения мусора, отходов производства и потребления, поля ассенизации и компостирования, скотомогильники), а также соответствующие санитарно-защитные зоны;

- дворовая территория – участок земли, прилегающий к многоквартирному дому с расположенными на нём объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами;

- придомовая территория – участок земли, закреплённый за конкретным многоквартирным домом, предназначенный для его обслуживания и являющейся общей долевой собственностью владельцев квартир этого дома;

- строительные площадки.

2.2. Санитарное содержание объекта благоустройства - выполнение в отношении объекта благоустройства комплекса работ, обеспечивающих его чистоту, надлежащее физическое или техническое состояние и безопасность.

2.3. Ремонт объекта благоустройства - выполнение в отношении объекта благоустройства комплекса работ, обеспечивающих устранение недостатков и неисправностей, модернизацию и реставрацию объекта благоустройства.

2.4. Механизированная уборка - уборка с применением специальных автомобилей и уборочной техники (снегоочистителей, снегопогрузчиков, пескоразбрасывателей, мусоровозов, машин подметально-уборочных, уборочных универсальных, тротуароуборочных, поливомоечных и иных машин, предназначенных для уборки поселения).

2.5. Ручная уборка - уборка ручным способом с применением средств малой механизации.

2.6. Снежный вал - временное образование из снега, наледи, формируемое в результате их сгребания в прилотковой зоне улиц или на обочинах дорог, тротуарах и прилегающих территориях хозяйствующих субъектов.

2.7. Усовершенствованное дорожное покрытие - покрытие автомобильной дороги из цементобетона, асфальтобетона, дорожных плит.

2.8. Пешеходные территории - участки уличных и внутриквартальных территорий, предназначенные для пешеходного движения имеющие покрытие из цементобетона, асфальтобетона и тротуарной плитки.

2.9. Противогололедные материалы – песко–соляная смесь, химические, комбинированные и фрикционные материалы, применяемые в твердом или жидком виде для борьбы с образованием льда на автомобильных дорогах общего пользования поселения (далее - автомобильные дороги), а также на твердых покрытиях внутриквартальных и пешеходных территорий в соответствии с отраслевыми дорожными нормами «Требования к противогололедным материалам» ОДН 218.2.027-2003, утвержденными распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 16.06.2003 №ОС-548-р.

2.10. Снегоприемные пункты - подготовленные и оборудованные стационарные сооружения, площадки, предназначенные для приема и утилизации снега, льда.

2.11. Смет - отходы (мусор, песок, пыль, листва) от уборки территорий улично-дорожной сети поселения, внутриквартальных и пешеходных территорий.

2.12. Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам объектов недвижимости и объектов благоустройства на расстоянии, определенном Правилами.

2.13. Лотковая зона – территория проезжей части автомобильной дороги вдоль бордюрного камня тротуара, газона шириной 0,5 м.

2.14. Прилотковая зона – территория проезжей части автомобильной дороги вдоль лотковой зоны шириной 1 м.

2.15. Дворовая, внутриквартальная территория – территория, расположенная внутри квартала (микрорайона), включая въезды на территорию квартала (микрорайона), сквозные проезды, а также тротуары, газоны и другие элементы благоустройства.

2.16. Отходы производства и потребления (далее - отходы) – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

2.17. Владелец, собственник, арендатор, пользователь объекта недвижимости и (или) объекта благоустройства (далее по тексту владельцы) - лицо, которому объект благоустройства принадлежит на праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления, праве аренды (если владение вещью предусмотрено договором аренды), праве пожизненного наследуемого владения земельным участком, праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.

2.18. Крупногабаритные отходы (далее - КГО) - отходы, размеры которых превышают 0,5 м в высоту, ширину или длину.

2.19. Твердые бытовые отходы (далее - ТБО)- отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, утратившие свои потребительские свойства.)

2.20. Жидкие бытовые отходы (далее - ЖБО) - бытовые отходы, которые образовываются в результате жизнедеятельности человека и подобны по структуре и происхождению отходам, которые попадают в канализационные системы домохозяйств.

2.21. Промышленные отходы – отходы производства, в том числе строительные.

2.22. Несанкционированная свалка - самовольное (несанкционированное) размещение (хранение и захоронение) смета и отходов на территории для этого не предназначенной.

2.23. Брошенный (разукомплектованный) автотранспорт – транспортное средство, которое не имеет собственника, т.е. собственник которого неизвестен (бесхозяйный автотранспорт).

3. Общие требования к содержанию и уборке объектов благоустройства

3.1. Объекты благоустройства должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.

3.2. Объекты благоустройства должны содержаться в следующем порядке:

3.2.1. Усовершенствованные дорожные покрытия должны быть без трещин и выбоин, с исправными водостоками, находиться в чистоте, исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов, чистоту атмосферы поселения и предотвращение запыленности придорожных слоев воздуха в летнее время года.

3.2.2. Неусовершенствованные дорожные покрытия должны быть спланированы, с исправной системой водоотвода, не иметь деформаций и разрушений.

3.2.3. Дворовые, внутриквартальные территории должны содержаться в чистоте и порядке, обеспечивающем движение пешеходов и подъезд транспорта. Дворовые, внутриквартальные территории, на которых расположены жилые и многоквартирные дома, должны содержаться в соответствии с утвержденными в установленном порядке правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда (в части, касающейся требований по содержанию придомовой территории).

3.2.4. Дорожки, аллеи, проезды, тротуары в садах, скверах, парках и на территориях прочих объектов благоустройства рекреационного назначения должны содержаться в чистоте и в порядке, обеспечивающем безопасность и беспрепятственное движение пешеходов.

3.2.5. Водная гладь, береговые территории рек, водоёмов должны содержаться в чистоте и порядке, регулярно очищаться, не допускается наличие на указанных территориях загрязнений мусором и иными отходами.

3.2.6. Мосты, путепроводы, транспортные и пешеходные тоннели и другие искусственные сооружения, включая железнодорожные, сооружения инфраструктуры, должны содержаться в чистоте и порядке, обеспечивающем безопасное и беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов.

3.2.7. Отходы должны размещаться на специально отведенных и оборудованных площадках в исправных контейнерах, в урнах вывоз которых должен осуществляться своевременно.

3.2.8. КГО должны размещаться, складироваться на специально отведённых оборудованных местах, бункерах, вывоз которых должен быть регламентирован, но не реже одного раза в неделю.

3.2.9. Дождеприемники сетей дождевой канализации, люки колодцев сетей коммунальной инфраструктуры должны содержаться в технически исправном состоянии.

3.3. Все виды работ по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию зданий и объектов благоустройства, связанных с разработкой грунта, временным нарушением благоустройства территории Спешневское сельское поселение, должны производиться при наличии разрешения на производство земляных работ, выданного в соответствии с утвержденными администрацией Спешневское сельское поселение правилами производства земляных, строительных и ремонтных работ.

При производстве земляных, строительных и ремонтных работ обязательно выполнение следующих требований:

- размещение строительных кладовок и бытовок, складирование материалов и оборудования следует производить только в пределах строительных площадок, зоны производства работ или в иных местах, предусмотренных утвержденным проектом;

- обеспечение вывоза грунта и строительных отходов на специально отведенные места, определенные разрешением на производство земляных работ;

- обеспечение регулярной уборки зоны производства работ;

- принятие мер по недопущению загрязнения территории прилегающей к зоне производства работ (строительной площадке);

- обеспечение устройства ограждений зоны производства работ;

- оборудование выезда с площадок, на которых проводятся строительные работы, создающие угрозу загрязнения территории Спешневское сельское поселение  (строительных площадок, растворных узлов и т.п.), пунктами для очистки и мойки колес и кузовов транспортных средств. Указанные выезды должны иметь усовершенствованное покрытие и содержаться в чистоте.

3.4. Автобусы, автомобили и другие транспортные средства должны передвигаться по улично-дорожной сети Спешневское сельское поселение  в чистом виде.

Специализированные организации, на которые возложены обязательства по уборке автомобильных дорог и иных территорий улично-дорожной сети сельского поселения, должны содержать улицы в чистоте.

3.5. Организации и лица, осуществляющие уборку территорий, должны вывозить в места, установленные администрацией, снег, отходы, смет с уличных территорий, осадок из дождеприемников и колодцев сетей коммунальной инфраструктуры, другие загрязнения.

3.6. Отходы, в том числе КГО, должны вывозиться на мусороперерабатывающие предприятия и объекты размещения отходов организациями, имеющими лицензии на данный вид деятельности, на основе заключенных договоров на вывоз отходов.

3.7. ТБО, сыпучие и другие грузы, загрязняющие территорию Спешневское сельское поселение , должны перевозиться в специализированном транспорте.

3.8. На всех тротуарах вдоль автомобильных дорог, иных объектах улично-дорожной сети Спешневское сельское поселение, дворовых, внутриквартальных территориях, пешеходных территориях обязательно наличие урн для сбора отходов.

Обязательна установка урн у остановок и павильонов ожидания пассажирского транспорта общего пользования (далее -  пассажирский транспорт), у всех входов в здания образовательных, медицинских, культурно-спортивных, культовых и ритуальных учреждений, театров, музеев, дворцов культуры, магазинов, салонов, ателье, парикмахерских, у входов на территорию автостоянок, рынков и торговых комплексов, вокзалов, а также на железнодорожных платформах.

Очистка урн от отходов (мусора) производится ежедневно по мере накопления, но не реже одного раза в сутки, мойка урн - периодически по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц в летний период. Отходы (мусор) выносятся в контейнеры для сбора ТБО.

3.9. Очистка обочин, кюветов, водоприемных устройств автомобильных дорог должна производиться регулярно для ухода воды с проезжей части.

Уборка крупногабаритных предметов, находящихся на проезжей части автомобильной дороги, тротуара, препятствующих движению транспорта и пешеходов, производится поэтапно:

1-й этап - немедленное перемещение указанных предметов, обеспечивающее беспрепятственное и безопасное движение транспорта и пешеходов;

2-й этап - вывоз указанных предметов в течение 24 часов с момента их выявления в установленные администрацией места.

3.10. Технические средства, участвующие в дорожном движении, объекты уличного оборудования, уличная, садово-парковая мебель, устройства наружного освещения и подсветки, малые архитектурные формы и иные объекты благоустройства должны содержаться в исправном состоянии и чистоте.

3.11. Владельцы объектов недвижимости и объектов благоустройства обязаны производить своевременный ремонт указанных объектов, устранение недостатков и неисправностей, модернизацию и реставрацию в соответствии с согласованным с администрацией  эскизным проектом, а также производить замену непригодных к дальнейшей эксплуатации элементов или объектов благоустройства в соответствии с разделом 9 Правил.

3.12. Кровля зданий, строений, сооружений, помещений, элементы водоотводящей системы, оголовки дымоходов и вентиляционных систем должны содержаться в исправном состоянии и не представлять опасности для населения при любых погодных условиях.

3.13. Крыши зданий, строений, сооружений должны иметь водоотвод, снегозадерживающие планки, не допускающие прямое попадание снега и стекающей воды на пешеходов и пешеходные зоны. Желоба, воронки, водостоки должны быть неразрывны и рассчитаны на пропуск собирающихся объемов воды, а также могут быть оснащены подогревом. Водостоки, выходящие на стороны зданий, строений, сооружений с пешеходными зонами, должны отводиться за пределы пешеходных дорожек.

3.14. Металлические опоры фонарей уличного освещения, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии. Разбитые и поврежденные фонари подлежат замене в течение суток с момента выявления повреждений.

3.15. При проведении массовых мероприятий их организаторы обязаны обеспечить санитарную уборку территории, а также восстановление нарушенного благоустройства в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.16. Состав экипировки животных гужевого и верхового транспорта в обязательном порядке должен включать переносной контейнер или холщовый мешок для сбора экскрементов.

3.17. При выгуле домашних животных их владельцы обязаны принимать меры по уборке территории от загрязнений экскрементами животных.

3.18. В целях обеспечения чистоты и порядка на территории поселения запрещается:

3.18.1. Сброс мусора и иных отходов вне специально отведенных для этого мест, в том числе сброс гражданами на территориях объектов благоустройства мелких отходов (оберток, тары, упаковок, окурков и т.п.) вне контейнеров и урн для сбора отходов.

3.18.2. Самовольное нанесение надписей, рисунков и графических изображений (граффити), размещение, вывешивание, установка и расклеивание объявлений, афиш, плакатов и распространение наружной рекламы и иных информационных материалов вне отведённых мест.

Указанные материалы размещаются на информационных щитах и досках объявлений, а также в местах, специально отведенных администрацией поселения.

3.18.3. Загрязнение территории поселения, объекта благоустройства, связанное с эксплуатацией и ремонтом транспортного средства, мойкой транспортных средств вне специально отведенного места.

3.18.4. Проезд, стоянка транспортных средств на детских площадках, газонах, тротуарах, участках с зелеными насаждениями, а также стоянка разукомплектованных транспортных средств вне специально отведенных для стоянки мест.

3.18.5. Установка ограждения на проезжей части автомобильной дороги в целях резервирования места для остановки, стоянки транспортного средства, закрытия или сужения проезжей части автомобильной дороги, без соответствующего разрешения, выданного в установленном законодательством порядке.

3.18.6. Выезд транспортных средств, создающих угрозу загрязнения территории поселения с площадок, на которых проводятся строительные работы, без предварительной мойки колес и кузовов.

3.18.7. Размещение всех видов контейнеров для сбора КГО, производственных и иных отходов на проезжей части улиц и тротуарах. Размещение указанных контейнеров разрешается только по согласованию в установленном порядке с уполномоченным органом, в ведении которого находится безопасность дорожного движения, органами по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по поселению.

3.18.8. Сжигание мусора (включая листву, обрезки деревьев) и иных отходов производства и потребления на территории поселения, за исключением термической переработки мусора, осуществляемой в установленном порядке.

3.18.9. Свалка (сброс) и хранение (складирование) ТБО, промышленных и строительных отходов, грунта и других загрязнений вне специально отведенных и установленных для этого мест.

3.18.10. Накопление и складирование на дворовых и внутриквартальных территориях ремонтно-строительных материалов, тары, металлолома, сырья, крупногабаритных отходов и других предметов.

3.18.11. Засорение газонов, цветников, пешеходных дорожек, водоемов, добыча из деревьев сока, смолы, нанесения надрезов и других механических повреждений зелёным насаждениям.

3.18.12. Порча объектов культурного наследия, скульптур, скамеек, оград.

3.18.13. Размещение транспортных средств, препятствующее механизированной уборке автомобильных дорог и вывозу мусора, отходов.

3.18.14. Откачивание воды на дорожное покрытие и пешеходные территории (в т.ч. из подвалов, технических подполий, котлованов, колодцев) без организации ее отведения в дождеприемник.

3.18.15. Складирование материалов, извлеченных при очистке и ремонте колодцев, на газоны, тротуары или на проезжие части дорог.

3.18.16. Перевозка сыпучих грузов по территории поселения в открытом кузове (контейнере).

3.18.17. Нарушение установленных настоящими Правилами сроков уборки и вывоза мусора, отходов, нарушение Правил их перевозки, в том числе загрязнение территории поселения при их транспортировке от места сбора или хранения до места переработки, а также в местах перегрузки и при дальнейшей транспортировке.

3.18.18. Складирование на кровле зданий, строений, сооружений предметов, предназначенных для эксплуатации кровли, строительных материалов, отходов ремонта, неиспользуемых механизмов и прочих предметов.

3.18.19. Засыпать люки колодцев сетей коммунальной инфраструктуры грунтом, закрывать усовершенствованным или неусовершенствованным дорожным покрытием, временными дорожными покрытиями или иными материалами (в том числе временно складируемыми).

3.18.20. Выливать жидкие бытовые и производственные отходы на территорию дворов, улиц, использовать для этого колодцы водостоков ливневой канализации, закапывать нечистоты и ТБО в землю.

3.18.21. Сбрасывать в реки Оку, Орлик и другие водоемы бытовые и производственные отходы, загрязняющие воду.

3.18.22. Устраивать выпуск сточных вод из канализации жилых домов в ливневую канализацию.

3.18.23. Проводить без разрешения администрации (указать специализированную организацию) подключение домовых, производственных или иных инженерно-коммунальных сетей поселения к водопроводу.

3.18.24. Оставлять на улицах, бульварах, в парках, скверах и других общественных местах после окончания торговли используемое торговое оборудование, мусор и тару.

4. Отлов бродячих животных

4.1. Руководители предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности и граждане (владельцы животных) обязаны соблюдать порядок установленный органами местного самоуправления.

4.2. Животные, находящиеся на улицах и иных общественных местах без сопровождающего лица, подлежат отлову силами организации, заключившей муниципальный контракт на выполнение работ по отлову бродячих животных, с соблюдением гуманных способов умерщвления.

4.3. Обнаруженные на территории муниципального образования поселения  трупы животных и птиц утилизируются на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах, согласно ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов от 04.12.1995 г. №13-7-2/469.

4.4. Организации коммунального хозяйства, жилищно - эксплуатационные организации, администрации рынков, мясо- и молокоперерабатывающих предприятий, магазинов, столовых, ресторанов, общежитий, собственники помещений многоквартирных домов и домовладельцы частного сектора обязаны содержать в надлежащем санитарном состоянии территории предприятий, рынки, площадки для сбора мусора и других отходов, не допускать скопление безнадзорных животных в таких местах, принимать меры, исключающие возможность их проникновения в подвалы, чердаки и другие нежилые помещения.

5. Распределение обязанностей и ответственности по санитарной уборке и благоустройству территории поселения

5.1. Владельцы объектов обеспечивают соблюдение чистоты и порядка на принадлежащих им земельных участках, а также на следующих прилегающих территориях:

5.1.1. По сторонам периметра объекта, выходящим на границы кварталов, - от стороны периметра объекта (по всей протяженности внешних стен объекта) до ближайшей проезжей части автомобильной дороги, включая тротуары, газоны, лотковую зону вдоль бордюрного камня, а также пешеходные территории и боковые проезды до их осевой линии, но не более 10 м.

5.1.2. По сторонам периметра объекта, не выходящим на границы кварталов, - двадцатиметровая зона от стороны периметра объекта (по всей протяженности внешних стен объекта).

5.1.3. В случае, когда расстояние до соседнего объекта составляет менее 20 метров, прилегающая территория ограничивается серединой расстояния между соседними объектами, если другое не определено специальным соглашением с владельцами соседних объектов.

5.1.4. В случае, когда прилегающие территории объектов пересекаются (накладываются одна на другую), вопрос по уборке территории определяется добровольно принятым соглашением между владельцами помещений, уполномоченными организациями или управляющими компаниями. В случае, если соглашение между владельцами не достигнуто, прилегающая территория определяется паспортом закреплённой территории.

5.1.5. В случае множественности владельцев помещений вопрос по уборке прилегающей территории и вывозу мусора определяется добровольно принятым соглашением между ними.

В случае, если соглашение между владельцами не достигнуто, прилегающая территория определяется Паспортом закреплённой территории.

5.2. Владельцы встроено-пристроенных нежилых помещений (далее - помещения) имеющих отдельный вход, обеспечивают соблюдение санитарной чистоты и порядка на следующих прилегающих территориях:

5.2.1. По сторонам периметра внешних стен помещений, выходящим на границы кварталов, - от внешних стен помещений (по всей протяженности помещений) до ближайшей проезжей части дороги, включая тротуары, газоны, лотковую зону вдоль бордюрного камня, а также пешеходные территории и боковые проезды до их осевой линии, но не более 10 м.

5.2.2. По сторонам периметра внешних стен помещений, не выходящим на границы кварталов, - двадцатиметровая зона от внешних стен помещений (по всей протяженности помещений).

В случае, когда расстояние до внешних стен соседнего помещения, объекта составляет менее 20 м, прилегающая территория ограничивается серединой расстояния между внешними стенами соседних помещений, объектов, если другое не определено специальным соглашением с владельцами соседних помещений и объектов.

5.2.3. В случае, когда прилегающие территории помещений пересекаются (накладываются одна на другую), необходимо руководствоваться п. 5.1.4 Правил.

5.2.4. В случае множественности владельцев объектов, необходимо руководствоваться п. 5.1.5 Правил.

5.3. Владельцы объектов, помещений обеспечивают:

- Содержание объектов, помещений и их конструктивных элементов в технически исправном состоянии, обеспечение надлежащей их эксплуатации, проведение текущего и капитального ремонта.

- Уборку, содержание, соблюдение чистоты и порядка территорий, включая установку и очистку урн, в границах, установленные в пункте 3.8 Правил, а также в соответствии с иными требованиями, установленными в разделе 3 Правил.

- Окраску павильонов, киосков, малых архитектурных форм в соответствии с разделом 9 Правил, согласовав цветовое решение фасада с администрацией поселения.

- Установку световых вывесок, реклам для магазинов, предприятий питания, бытового обслуживания и культурно-зрелищных предприятий, в установленном порядке. Размещение и содержание объектов наружной рекламы и информации в соответствии с паспортом рекламного места и разрешением администрации администрации, в чистоте и с подсветкой в темное время суток.

- Восстановление в 10-ти дневный срок отдельных букв или знаков в рекламе или вывеске в случае их утраты и повреждения.

5.4. Владельцы зданий, строений, сооружений, помещений, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, обязаны:

5.4.1. Ежедневно включать их с наступлением темноты и обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветных трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных букв или знаков рекламу или вывеску необходимо отключить до устранения неисправности.

Витрины должны быть оборудованы специальными осветительными устройствами. На центральных улицах поселения необходимо обеспечивать горизонтальную освещенность витрины в соответствии с ГОСТ Р 51773-2001 «Розничная торговля. Классификация предприятий» и ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного питания. Классификация предприятий общественного питания».

5.4.2. Выполнять законные требования, предписания уполномоченных органов о замене или демонтаже рекламных конструкций, установленных с нарушением требований действующего законодательства.

5.5. Специализированные предприятия и иные организации, на которые возложены в установленном порядке обязательства по уборке автомобильных дорог и иных территорий улично-дорожной сети поселения, осуществляют:

- Уборку территорий проезжей части улиц, автомобильных дорог, набережных, тротуаров, не отнесенных к прилегающим территориям каких-либо объектов, площадей, мостов, путепроводов, тоннелей, разделительных полос, островков безопасности, обочин автомобильных дорог, кюветов, пешеходных территорий.

- Механизированную и ручную уборку территорий павильонов ожидания пассажирского транспорта, а также санитарную очистку и поддержание в исправном техническом состоянии данных павильонов.

- Уборку конечных пунктов и разворотных площадок пассажирского транспорта.

- Удаление крупногабаритных предметов с проезжей части автомобильных дорог, обочин, кюветов и дальнейший вывоз указанных предметов в отведенные для этого места складирования или хранения.

- Удаление трупов животных с территории автомобильных дорог и иных объектов улично-дорожной сети поселения (санитарную очистку территории).

- Установку, содержание и очистку урн на обслуживаемой территории.

- Сбор из урн отходов (мусора), образуемых на обслуживаемой территории, и складирование их в контейнеры для сбора ТБО.

- Уборку пустырей, незастроенных территорий, оврагов.

- Уборку водоохранных зон и береговых откосов. В случае, если водоохранная зона граничит с территорией домовладения или иным объектом, независимо от формы собственности, уборка водоохраной зоны осуществляется владельцем, пользователем, арендатором данных объектов и территорий, определённой паспортом закреплённой территории.

5.6. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны производить уборку придомовой территории, в соответствии с п. 3.6. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. №170.

5.6.1. Организации по обслуживанию жилищного фонда обеспечивают санитарное содержание детских и спортивных площадок на придомовых территориях в соответствии с разделом 9 Правил.

5.7. Организации, оказывающие муниципальные услуги в сфере благоустройства, уборки и санитарного содержания территорий объектов благоустройства, сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в поселении, обеспечивают:

- Уборку тротуаров, мостов, набережных, путепроводов, транспортных и пешеходных тоннелей, включая очистку расположенных на них урн и складирование отходов (мусора), образуемых на обслуживаемой территории, в контейнеры для сбора коммунальных (бытовых) отходов.

- Очистку и промывку парапетов, ограждений и опор мостов, стенок и спусков набережных.

- Очистку крышек люков и амбразур патрубков дождевой канализации, расположенных на искусственных дорожных сооружениях.

- Текущий ремонт усовершенствованных и неусовершенствованных дорожных покрытий и водостоков.

- Обеспечение чистоты и порядка на территориях конечных пунктов и разворотных площадок пассажирского транспорта, а также прилегающих к ним территориях на расстоянии 5 м, включая установку контейнеров для сбора ТБО.

- Чистоту и исправное состояние информационных знаков остановок пассажирского транспорта.

- Установку и обслуживание общественных туалетов.

- Условия для утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных отходов.

- Организацию мероприятий по уборке несанкционированных свалок.

- Обустройство и содержание поселенческих пляжей (установку, содержание и ремонт пляжного оборудования, запрещающих аншлагов, установку тревожных кнопок, информационных стендов, обследование дна и уборку водной глади).

- Содержание и благоустройство территории кладбищ (магистральные дороги, центральные площади и главные аллеи, межквартальные и внутриквартальные дороги, дорожки и тротуары).

- Организацию монтажа и установки приборов наружного освещения.

- Организацию содержания технической эксплуатации и ремонта объектов регулирования дорожного движения (светофорных объектов, дорожных знаков, разметки дорог и т.д.)

- Организацию оборудования мест под мусоросборные контейнеры.

- Организацию вывоза жидких бытовых отходов.

5.8. Организации, производящие строительные, земляные или ремонтные работы, связанные с нарушением благоустройства, обеспечивают:

- Установку забора по периметру строительной площадки либо ограждения зоны производства работ в соответствии с правилами производства земляных, строительных и ремонтных работ, содержание забора (ограждения) в чистоте и исправном состоянии, а также выполнение своевременного ремонта и окраски его, но не реже одного раза в год в весенний период.

- Соблюдение чистоты и порядка на подъездах к строительным площадкам, зоне производства работ, а также на участках территорий, прилегающих к строительным площадкам, зоне производства работ, в границах, определенных в соответствии с пунктом 3.3. Правил.

- Мойку колес и кузовов транспортных средств при выезде со строительных площадок, осуществление иных мероприятий, направленных на недопущение загрязнения территории поселения.

- Сбор, вывоз и размещение грунта и строительных отходов в установленном порядке.

- Восстановительные работы по благоустройству после окончания строительных или ремонтных работ.

5.9. Владельцы земельных участков, занятых объектами размещения отходов (свалками, полигонами), кладбищами, пляжами, автостоянками, на которых расположены зеленые насаждения, а также организации, осуществляющие текущее содержание зеленых насаждений общего пользования, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности поселения, в соответствии с Правилами:

- Уборку территорий, косьбу травы, санитарную рубку деревьев и кустарников.

- Сбор и вывоз в установленном порядке отходов, смета, листьев, веток, установку и очистку урн.

- Содержание в чистоте и исправном состоянии малых архитектурных форм в границах землепользования, окраску ограждений (при наличии) не реже одного раза в год в весенний период.

5.10. Администрация поселения организуют в пределах своей компетенции соблюдение чистоты и порядка на территории соответствующего поселения.

5.11. Владельцы отдельно стоящих рекламных конструкций обеспечивают:

Соблюдение чистоты и порядка на участках территории поселения вокруг рекламной конструкции на расстоянии 3 м.

5.12. Устранение надписей, рисунков, графических изображений (граффити), объявлений, листовок, афиш, плакатов и наружной рекламы, выполненных и размещенных вне отведённых для этих целей мест осуществляется в течение 1 суток с момента обнаружения нарушения:

- На фасадах нежилых помещений (магазинах, офисных помещениях, павильонах, киосках и иных объектах социально-бытового обслуживания населения) – собственником помещения, а в случае заключения договора аренды нежилого помещения арендатором данного помещения.

- На фасадах многоквартирных жилых домов – управляющие компании, работающие в сфере жилищно-коммунального хозяйства и обслуживающие жилые дома, а при непосредственном управлении - собственниками помещений в нем.

- На фасадах индивидуальных жилых домов – собственниками жилого дома.

- На остановках, столбах и мостах организацией, в чьём ведении находятся данные объекты.

5.13. Владельцы сетей коммунальной инфраструктуры обеспечивают содержание принадлежащих им ливневых колодцев в исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов.

5.14. Ликвидация аварий на водопроводных, канализационных, тепловых, электрических, телефонных и других инженерных сетях, включая удаление грунта и льда, очистку от мусора защитных зон, а также осуществление мероприятий по обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов, обеспечивается владельцами сетей с восстановлением нарушенного благоустройства.

5.15. Очистка объектов от снега, наледей и сосулек, а также организация вывоза указанных снежных и ледяных масс обеспечивается владельцами объектов благоустройства.

5.16. Уборка и поддержание чистоты на территориях, прилегающих к автозаправочным станциям по периметру 15 м, осуществляются их владельцами. Уборка подъездов к автозаправочным станциям со стороны прилегающих улиц и проездов - специализированными предприятиями и иными организациями, на которые возложены в установленном порядке обязательства по уборке автомобильных дорог.

5.17. Вывоз снега из лотковой зоны проезжей части дорог производится транспортом предприятий, осуществляющих механизированную уборку, а также иными автотранспортными организациями на основе заключенных договоров.

5.18. Органы местного самоуправления могут привлекать граждан на добровольной основе для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования.

Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования осуществляется на основании постановления администрации поселения.

5.19. Лица, осуществляющие содержание искусственных покрытий поверхности земельных участков, обеспечивают на закреплённой территории содержание искусственных покрытий в исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов, в т.ч. своевременное устранение повреждений, а при выявлении повреждения дождеприёмников или люков колодцев сетей коммунальной инфраструктуры обеспечивают безопасные условия движения транспорта и пешеходов на период до устранения повреждений владельцами этих сетей (в т.ч. - выставляют предупредительные знаки, а при необходимости – ограждение).

6. Благоустройство и содержание кладбищ

6.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела в поселении производит уборку территории кладбищ в летний период - от мусора, пыли, листвы, в зимний - от мусора и снега. Вывоз мусора осуществляется по мере накопления на  полигон по договору со специализированной организацией.

6.2. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по погребению и похоронному делу, осуществляют уход и благоустройство захоронений, на основании договора с гражданами, имеющими регистрационные удостоверения на право пользования захоронениями.

6.3. Обязанности администрации кладбища.

6.3.1. Ответственность за санитарное состояние территории кладбища и прилегающей территории возлагается на специализированную службу, которая должна обеспечивать:

- своевременную подготовку могил, захоронение умерших (погибших), урн с прахом;

- подготовку регистрационных знаков и их установку;

- соблюдение установленной нормы отвода каждого земельного участка для захоронения и правил подготовки могил;

- содержание в исправном состоянии зданий, инженерного оборудования территорий кладбищ, его ограждения, дорог, площадок и их ремонт;

- уход за зелеными насаждениями на территориях кладбищ, не занятых захоронениями, а также на территории мемориальных комплексов;

- исправность землеройной техники, транспортных средств, механизмов и инвентаря, а также их сохранность;

- систематическую уборку всей территорий кладбищ и прилегающей (за исключением непосредственно захоронений) и своевременный вывоз мусора;

- содержание в надлежащем порядке братских могил, памятников и могил, находящихся под охраной государства;

- высокую культуру обслуживания;

- соблюдение правил пожарной безопасности.

7. Зимняя уборка территории поселения

7.1. С 16 октября по 15 апреля устанавливается период зимней уборки территории поселения (далее - зимняя уборка). В зависимости от погодных условий указанный период может быть сокращен или продлен на основании постановления администрации поселения.

7.2. Зимняя уборка автомобильных дорог, иных объектов улично-дорожной сети поселения, дворовых, внутриквартальных территорий, пешеходных территорий и иных объектов благоустройства предусматривает работы, связанные с ликвидацией наледи, удалением снега и снежно-ледяных образований.

Зимняя уборка предусматривает дополнительные требования по уборке в установленный период времени и не снимает с хозяйствующих субъектов обязанности производить уборку территорий объектов от мусора, иных загрязнений.

Удаление гололеда и скользкости производится путем обработки покрытий тротуаров и проезжей части автомобильных дорог, иных объектов улично-дорожной сети поселения, дворовых, внутриквартальных территорий, пешеходных территорий противогололедными материалами.

Удаление снега осуществляется путем его рыхления, подметания, сгребания, а также погрузки, вывоза и размещения в специально отведённых местах.

7.3. Сгребание и подметание снега с тротуаров и проезжей части улиц и автомобильных дорог начинается в зависимости от интенсивности снегопада, но не позднее чем при выпадении снега свыше 0,03 м. Проезжая часть автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием должна очищаться до твердого покрытия.

7.4. Сдвижка и подметание снега с тротуаров и пешеходных территорий производится сразу после начала снегопада с 07:00 до 23:00; на дворовых, внутриквартальных территориях - не позднее чем через час при условии выпадения снега свыше 0,03 м.

После окончания снегопада или метели уборка тротуаров и пешеходных дорожек следует осуществлять с учётом интенсивности движения пешеходов (согласно ГОСТа Р 50597 – 93).

При ночном снегопаде уборка автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных территорий, дворовых, внутриквартальных территорий производится до 8 часов утра.

7.5. Сдвижка снега с дорожек, аллей и тротуаров неусовершенствованного покрытия начинается после образования слоя уплотненного снега толщиной не менее 0,03 м.

7.6. Снег и наледь, сгребаемые с проезжей части и тротуаров, формируются в снежные валы в прилотковой зоне на удалении не более 1,5 м от бордюрного камня. Ширина сформированного снежного вала не должна превышать 1 м с учетом очищенной лотковой зоны.

7.7. Регулярно проводится очистка от снега проездов на дворовых, внутриквартальных территориях, обеспечивающая безопасное движение пешеходов и транспорта, и амбразур водоприемных патрубков ливневой канализации.

Снег, очищаемый с пешеходных территорий, а также с проездов, тротуаров на дворовых, внутриквартальных территориях, складируется на указанных территориях таким образом, чтобы были обеспечены проход пешеходов, проезд транспорта, доступ к инженерным коммуникациям и сооружениям на них и сохранность зеленых насаждений. Ширина сформированного снежного вала не должна превышать 1 м с учетом очищенной лотковой зоны. По мере накопления снега, но не позднее чем при достижении снежного вала высотой и шириной более 1 м, обеспечивается его вывоз.

7.9. Снег, очищаемый с дорожек, аллей парков, садов и скверов, складируется на дорожках, аллеях или на заранее согласованных с администрацией поселения участках территорий парков, садов и скверов таким образом, чтобы был обеспечен беспрепятственный проход пешеходов.

7.10. Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях автомобильных дорог на одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;

- ближе 5 м от пешеходных переходов;

- ближе 20 м от остановочных пунктов пассажирского транспорта;

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром.

7.11. Раздвижка снежного вала на остановках пассажирского транспорта производится на ширину зоны остановки, а на пешеходных дорожках - на ширину перехода.

Раздвижка снежного вала на перекрестках производится за его пределы на ширину, обеспечивающую беспрепятственное движение транспорта и пешеходов через перекресток.

7.12. Погрузка и вывоз снега начинается после формирования снежного вала и производится круглосуточно до полного удаления снега. Ширина снежных валов на узких участках дорог формируется так, чтобы снежный вал не мешал движению автотранспорта.

Вывоз снега с уличных магистралей осуществляется в очередности определённой титульным списком уборки улично – дорожной сети поселения.

Вывоз снега производится только в установленные действующим законодательством места.

7.13. При комплексной уборке тротуаров, дворовых, внутриквартальных территорий производится ручная уборка недоступных для механизмов мест.

7.14. Для предотвращения падения сосулек и наледей с крыш и иных поверхностей объектов регулярно выполняется их очистка с обязательным применением мер предосторожности, обеспечивающих безопасность движения пешеходов и сохранность всех видов имущества, включая деревья, кустарники, плиточное покрытие тротуаров, вывески, козырьки.

Сбрасывание снега и наледи с крыш и иных поверхностей объектов на тротуары, прилегающие к улично-дорожной сети, и проезжие части улично-дорожной сети, осуществляет управляющая организация, если это предусмотрено договором управления.

Очистка крыш от снега на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, должна производиться с ограждением участков и принятием всех необходимых мер предосторожности.

При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, производстве ремонтных и иных работ на крыше должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранность деревьев и кустарников, воздушных линий электроснабжения, освещения и связи, светофорных объектов, дорожных знаков, декоративной отделки и инженерных элементов зданий. В случае повреждения указанных элементов они подлежат восстановлению за счет лица, осуществлявшего очистку кровли и допустившего повреждения.

Сброшенные с крыш и иных поверхностей объектов снег и наледь формируются владельцами объектов в снежные валы с незамедлительным вывозом.

7.15. Уборка лотковой зоны в зимнее время должна предусматривать:

- Очистку верха бордюрного камня и дорожного покрытия от него в сторону снежного вала на расстоянии не менее 0,5 м.

- Очистку лотковой зоны до твердого покрытия и бордюрного камня после прохождения снегопогрузчика и формирование снега в кучи и валы.

- Постоянную расчистку крышек люков и амбразур патрубков дождевой канализации, а также раздвижку снежных валов в местах размещения амбразур для обеспечения постоянного отвода талых вод при наступлении оттепели.

7.16. При производстве зимней уборки запрещается:

- Складирование (сброс) снега после скалывания льда на тротуарах, контейнерных площадках, а также на газонах и в зоне зеленых насаждений (при отсутствии согласования с уполномоченным исполнительным органом), в канализационные колодцы, поселковые акватории, на трассах тепловых сетей.

- Складирование (сброс) снега, льда в колонны сетей коммунальной инфраструктуры, поселковые акватории, на трассах тепловых сетей.

- Вынос снега на тротуары и проезжую часть автомобильных дорог с дворовых, внутриквартальных территорий.

8. Летняя уборка территории поселения

8.1. С 16 апреля по 15 октября устанавливается период летней уборки территории поселения (далее – летняя уборка). В зависимости от погодных условий указанный период сокращается или продлевается на основании постановления администрации поселения.

8.2. Основной задачей летней уборки является удаление загрязнений, а также отходов и мусора с территории муниципального образования.

Летняя уборка предусматривает регулярное выполнение следующих работ, обеспечивающих санитарное содержание объекта в течение всего периода:

- Подметание проезжей части автомобильных дорог, тротуаров объектов улично-дорожной сети поселения, пешеходных территорий, дворовых, внутриквартальных территорий, вывоз смета и загрязнений.

- Мойку и поливку проезжей части, тротуаров и иных элементов объектов улично-дорожной сети поселения, пешеходных территорий, дворовых и внутриквартальных территорий.

- Уборку загрязнений с газонов, в парках, садах, скверах, на пустырях и иных земельных участках.

- Своевременную косьбу травы в зонах зеленых насаждений.

- Вывоз мусора, смета и иных загрязнений производить только в специально отведенные места.

8.3. Подметание территории поселения производится способами, не допускающими запыленность воздуха:

- Проезжей части дорог - круглосуточно, не допуская наличия на проезжей части загрязнений, мусора, пыли и смета.

- Тротуаров, дворовых, внутриквартальных территорий и пешеходных территорий - ежедневно до 8 часов утра и содержать в течение дня в надлежащем санитарном состоянии.

8.4. Мойка проезжей части автомобильных дорог и тротуаров производится, как правило, в ночное время с 20 часов вечера до 7 часов утра. В дневное время мойка производится в целях обеспыливания дорог и тротуаров, а также в случае необходимости.

8.5. Поливка проезжей части, тротуаров, дворовых, внутриквартальных территорий производится в жаркую погоду при температуре 25 градусов Цельсия и выше с интервалом не более шести часов.

8.6. Для исключения возникновения застоев дождевой воды, крышки люков и амбразуры патрубков дождеприемных колодцев должны постоянно очищаться от смета, листьев и других загрязнений.

8.7. Уборка лотковой зоны в летнее время должна предусматривать ежедневное удаление грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором.

8.8. При производстве летней уборки запрещается:

- Сброс смета, мусора, травы, листьев, порубочных остатков и иных отходов на озелененные территории, в колодцы сетей инженерной инфраструктуры, колодцы дождевой канализации, реки, каналы и водоемы; на проезжую часть автомобильных дорог и тротуары при покосе и уборке газонов.

- Вывоз смета и отходов в несанкционированные места.

- Выбивание струей воды при мойке проезжей части автомобильных дорог смета на тротуары и газоны, а при мойке тротуаров - на цоколи зданий.

- Сгребание листвы к стволовой части деревьев и кустарников.

- Мойка проезжей части автомобильных дорог и тротуаров при прогнозе понижения температуры воздуха в утренние и ночные часы до нуля градусов Цельсия и ниже.

- Сжигание мусора, листвы, иных отходов на территории поселения.

8.9. Во время листопада на территориях садов, парков, скверов и газонов, прилегающих к улицам и площадям, пешеходным тротуарам ежедневная уборка и вывоз листьев обязателен.

8.10. Фасады зданий следует очищать и промывать в сроки, установленные в зависимости от материала, состояния поверхностей зданий (степень загрязнения, наличие сколов, разрушение покрытия) и условий эксплуатации. Мойка витрин производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в месяц.

9. Обустройство детских и спортивных площадок на дворовых территориях

9.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного возраста следует принимать не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м. Через территории детских и спортивных площадок не должны проходить магистральные, инженерные коммуникации.

Уровни шума на территории детских площадок не должны превышать допустимые уровни, установленные для жилой застройки.

9.2. Площадки для детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные размеры (50-75 кв.м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для отдыха взрослых - в этом случае общая площадь площадки должна быть не менее 80 кв.м.

Оптимальный размер площадок для детей дошкольного возраста - 70-150 кв.м, школьного возраста - 100-300 кв.м, комплексных игровых площадок - 900-1600 кв.м. Допускается объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв.м). Соседствующие детские и взрослые площадки следует разделять густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками.

9.3. Детские площадки следует изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков между гаражами. Подходы к детским площадкам не должны быть организованы с проездов и улиц. При условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от границ детских площадок до стоянок и участков гаражей следует принимать согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» площадок мусоросборников - 15 м, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов пассажирского транспорта - не менее 50 м.

9.4. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма следует предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегающих территорий, детские площадки должны быть изолированы от мест ведения работ и складирования строительных материалов.

9.5. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на детской площадке включает: «мягкие» виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

«Мягкие» виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) следует предусматривать на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек рекомендуется оборудовать твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок необходимо предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, «мягким» или комбинированным видами покрытия.

Для сопряжения поверхностей площадки и газона следует применять садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями.

9.6. Детские площадки должны быть озеленены посадками деревьев и кустарников, инсолироваться в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках дошкольного возраста не допускается применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок не допускается применение растений с ядовитыми плодами.

9.7. Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нормативных параметров безопасности. Площадки спортивно-игровых комплексов должны быть оборудованы стендом с правилами поведения на площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.

9.8. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка. Не допускается размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.

9.9. Требования к конструкциям игрового оборудования должны исключать острые углы и обеспечить безопасность ребёнка, в процессе эксплуатации игрового оборудования; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

9.10. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности в соответствии нормативными параметрами безопасности. В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев.

Рекомендуется принимать следующие нормативные параметры безопасности к игровому оборудованию (минимальные расстояния):

- Качели не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона.

- Качалки не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона.

- Карусели не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели.

Горки не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки.

9.11. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках, либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При их размещении следует руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.

10. Содержание встроено-пристроенных нежилых сооружений, малых архитектурных форм, фасадов зданий, строений, сооружений, жилых домов, ограждений, садово-парковой мебели

10.1. Владельцы зданий (строений, сооружений, встроено-пристроенных нежилых помещений и иных объектов недвижимости), должны обеспечивать содержание зданий и их конструктивных элементов в исправном состоянии, обеспечивать надлежащую эксплуатацию зданий, проведение текущего и капитального ремонта в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами.

Фасады зданий, строений, сооружений, встроено-пристроенных нежилых помещений не должны иметь видимых повреждений строительной части, декоративной отделки и инженерных элементов и должны поддерживаться в надлежащем эстетическом состоянии.

На фасаде каждого дома, здания, строения, сооружения должны быть размещены номерные знаки установленного образца.

В домах, имеющих несколько входов (подъездов), у каждого входа (подъезда) устанавливается указатель номеров квартир, расположенных в данном входе (подъезде).

10.2. Повреждения внешних элементов (частей) зданий, встроено-пристроенных нежилых помещений не влияющие на их прочностные характеристики, должны устраняться в весенне-летний период в течение 20 дней с момента повреждения; в зимний период - при наступлении благоприятных погодных условий. Повреждения водоотводящей системы, системы внешнего освещения, номерных знаков, вывесок, рекламных конструкций, элементов входа (порожек, козырьков, перил) должны устраняться в течение 10 дней с момента повреждения.

10.3. Реконструкция, переоборудование зданий, строений, сооружений, встроено-пристроенных нежилых помещений и их конструктивных элементов, а также изменение их функционального назначения, устройство пристроек, навесов, козырьков, крепление к зданиям различных растяжек, вывесок, рекламных конструкций, плакатов, указателей, флагштоков и других устройств возможно при наличии согласования с администрацией поселения.

10.4. Цветовая гамма фасада здания, строения, сооружения, встроено-пристроенного нежилого помещения определяется согласно паспорту цветового решения, согласованного с управлением архитектуры и градостроительства администрации поселения. Изменение цветового тона при эксплуатации здания или ремонте допускается по согласованию с администрацией поселения.

10.5. Окраску киосков, павильонов, палаток, малых архитектурных форм, объектов уличного оборудования, уличной или садово-парковой мебели, в том числе павильонов, навесов остановок общественного транспорта, малых пунктов связи (включая телефонные будки), объектов для размещения информации и рекламы (включая тумбы, стенды, табло, уличные часовые установки и другие сооружения или устройства), общественные туалеты, урны и другие уличные мусоросборники следует производить не реже двух раз в год - до 1 мая и до 1 августа текущего года, а ремонт – по мере необходимости.

10.6. Окраску каменных, железобетонных и металлических оград, опор фонарей уличного освещения, трансформаторных будок, металлических ворот, а также жилых, общественных (в том числе административных) и промышленных зданий производить не реже одного раза в год, а ремонт – по мере необходимости.

10.7. Устранение надписей, графических изображений (граффити), объявлений, афиш, плакатов и наружной рекламы, выполненных и размещенных вне отведённых мест осуществляется в соответствии с пунктом 5.12 Правил.

10.8. Содержание встроено-пристроенных нежилых сооружений, малых архитектурных форм, фасадов зданий, строений, сооружений, жилых домов, ограждений, садово-парковой мебели в зимнее и летнее время осуществляется в соответствии с разделами 7 и 8 Правил.

11. Сбор и вывоз бытовых и промышленных отходов

11.1. Основными системами сбора отходов являются:

- Сбор отходов в мусорные контейнеры, расположенные на контейнерных площадках;

- Сбор отходов в мусороприемных камерах зданий (при несменяемых контейнерах).

- Сбор отходов в урнах.

11.2. Количество мусорных контейнеров, устанавливаемых на контейнерных площадках, исчисляется из нормы накопления отходов, численности населения, пользующегося мусоросборниками.

Расчётный объём мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов.

11.3. При использовании системы раздельного сбора отходов контейнеры должны иметь различный цвет с указанием вида собираемых отходов.

11.4. Вывоз ТБО, бытовых, производственных, в том числе строительных, отходов, осадков из колодцев канализационной сети производится на предприятия, имеющие лицензию по переработке или размещению отходов.

11.5. Сбор отходов в контейнеры и их вывоз при отсутствии собственных контейнерных площадок разрешается при наличии заключенного договора на сбор, вывоз и размещение отходов с владельцем контейнерной площадки и договора на вывоз с лицензированной организацией.

11.6. Все юридические и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также жители частного сектора обязаны принимать меры по вывозу ТБО в установленные места или заключать соответствующий договор на производство этих работ со специализированной организацией в установленном законодательством порядке.

11.7. Сбор использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и других опасных отходов, образующихся в жилых помещениях, осуществляется на пунктах приема вторичного сырья.

Сбор использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и других опасных отходов, образующихся в административных строениях, объектах социальной сферы, осуществляется в специальную тару для накопления транспортных партий с последующей передачей специализированным предприятиям для обезвреживания.

11.8. Запрещается:

- Сбрасывать крупногабаритные, а также строительные отходы в мусоропроводы, контейнеры и на контейнерные площадки для сбора ТБО.

- Складывать (хранить) КГО и строительные отходы на уличной, дворовой, внутриквартальной территории вне специально отведенных мест.

- Размещать, складировать тару и товары в неустановленных местах.

- Устанавливать контейнеры для сбора коммунальных (бытовых) отходов на проезжей части улиц, внутриквартальных проездов, тротуарах, пешеходных территориях, газонах и в проходных арках домов.

11.9. Площадки для размещения контейнеров должны иметь усовершенствованное водонепроницаемое покрытие, ограждение не менее чем с трех сторон, устройства для стока воды, быть удобными для подъезда специального транспорта и производства погрузочно-разгрузочных работ.

Количество мусорных контейнеров, устанавливаемых на контейнерных площадках, исчисляется из нормы накопления отходов, численности населения, пользующегося ими, сроков хранения ТБО.

Расчет потребности в контейнерах для сбора ТБО осуществляется по следующим формулам:

С = (Р х N х Кн), где

С - суточная норма накопления ТБО;

Р - количество проживающих на территории домовладений и прочих объектов;

N - суточная норма накопления ТБО на 1 человека;

Кн = 1,25 - коэффициент неравномерности накопления ТБО.

Необходимое количество контейнеров:

Псб = (С х Т х Кр) / (V х Кз), где

Т - периодичность вывоза (количество суток между очередными вывозами), сут.;

Кр = 1,05 - коэффициент повторного заполнения отходами контейнеров в результате уборки контейнерной площадки после разгрузки контейнеров;

V - объем одного контейнера;

Кз = 0,75 - коэффициент заполнения контейнеров.

Расчетный объем контейнеров должен соответствовать фактическому накоплению отходов в период их наибольшего образования.

Площадки для размещения контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок от мест отдыха населения на расстояние не менее 20м, но не более 100м.

На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8-10 метров.

Контейнеры, используемые для сбора отходов, должны быть технически исправны, окрашены и снабжены информацией об организации, обслуживающей данные контейнеры.

Контейнеры для сбора отходов на автозаправочных станциях должны быть оборудованы крышками и запираться на замки.

11.10. Уборка контейнерных площадок должна производиться ежедневно согласна графика, а мойка и дезинфекция - не реже одного раза в неделю в период летней уборки.

11.11. Вывоз ТБО производится регулярно согласна графика, не допускается переполнение контейнеров и хранение отходов на контейнерных площадках:

в период летней уборки – ежедневно;

в период зимней уборки – не реже одного раза в три дня.

11.12. Уборку мусора, просыпавшегося при погрузке (выгрузке) контейнеров в спецтехнику, незамедлительно производят работники организации, осуществляющей вывоз отходов.

11.13. Контейнеры для сбора ТБО необходимо промывать в период летней уборки:

при сменяемой системе сбора - после каждого опорожнения;

при несменяемой системе сбора - не реже одного раза в 10 дней.

11.14. Вывоз нечистот из отстойных канализационных колодцев и выгребов производится на сливные станции.

11.15. Для утилизации смешанных отходов, строительных отходов, осадков из колодцев канализационной сети, владельцы земельных участков, на которых расположены объекты размещения отходов, организуют раздельные места их санкционированного размещения.

11.16. Вывоз ТБО производится на мусороперерабатывающие предприятия. Вывоз этих отходов должен осуществляться не ранее 7 часов и не позднее 23 часов.

11.17. При временном хранении отходов должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Срок хранения в холодное время года (при температуре -5 градусов Цельсия и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5 градусов Цельсия) ежедневно.

11.18. Не допускается выставлять емкости с отходами за пределы мусоросборного помещения заблаговременно (ранее одного часа) до прибытия специализированного автотранспорта.

11.19. Удаление КГО из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

11.20. Ответственность за содержание камеры, мусоропровода, мусоросборников и территории, прилегающей к месту выгрузки отходов из камеры, несёт организация, в ведении которой находится дом.

12. Сбор жидких и пищевых отходов

12.1. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать организацию сбора и вывоза всех видов отходов, в соответствии с п. 3.7. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. №170.

12.2. Для сбора жидких бытовых отходов и помоев на территории неканализированных домовладений следует устраивать помойницы, как правило, объединенные с дворовыми уборными общим выгребом.

12.3. Помойницы должны иметь открывающиеся загрузочные люки с установленными под ними решетками с отверстиями до 25 мм.

12.4. Сбор влажных отходов и выливание помоев в металлические мусоросборники не допускается. Влажные отходы, оседающие на решетках помойниц, должны перекладываться дворниками в мусоросборники только к моменту прибытия мусоровоза.

12.5. Выгреб должен быть водонепроницаемым (кирпичным, бетонным с обязательным устройством «замка» из глины толщиной 0,35 м вокруг стенок и под дном выгреба). Выгреб должен иметь плотный двойной люк, деревянный 0,7x 0,8 м или стандартный круглый чугунный.

12.6. Выгреб в домах, присоединяемых к канализационной сети, в последующем должен быть полностью очищен от содержимого, стенки и днище разобраны, яма засыпана грунтом и утрамбована.

12.7 Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.

12.8. На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров.

12.9. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков.) Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м от поверхности земли. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

12.10. Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте, их уборку следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами.

12.11. Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых.

12.12. Сбор пищевых отходов производится при раздельной системе и только при наличии устойчивого сбыта их специализированным откормочным хозяйствам. Выдача отходов частным лицам запрещена.

12.13. Временное хранение пищевых отходов до момента их вывоза не должно превышать одних суток для предотвращения их разложения и отрицательного воздействия на условия проживания.

12.14. Временное хранение пищевых отходов в объектах торговли и общественного питания независимо от их подчиненности, должно осуществляться только в охлаждаемых помещениях.

12.15. Запрещается выбор пищевых отходов из сборников и других емкостей для отходов.

13. Обезвреживание отходов

13.1. Обезвреживание ТБО и ЖБО производится на специально отведенных участках или специальных сооружениях по обезвреживанию и переработке. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

13.2. Твердые бытовые отходы следует вывозить на полигоны (усовершенствованные свалки), поля компостирования, перерабатывающие и мусоросжигательные заводы, а жидкие бытовые отходы - на сливные станции или поля ассенизации.

13.3. Отведенные для полигонов участки должны отвечать следующим основным требованиям:

- территория участка должна быть доступна воздействию солнечных лучей и ветра;

- уровень грунтовых вод должен быть не ближе 1 м от основания полигона; (при более высоком уровне грунтовых вод необходимо устройство дренажа или водоотвода);

- не допускается расположение участка на берегах рек, прудов, открытых водоемов и в местах, затопляемых паводковыми водами.

13.4. Все помещения сливных станций должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией; полы производственных помещений должны быть водонепроницаемыми и иметь уклоны, обеспечивающие сток жидкости в приямок. Полы следует регулярно промывать водой и содержать в чистоте. Бытовые и административные помещения должны иметь обособленный от производственных помещений вход.

14. Сбор и вывоз мусора на пляжах

14.1. В купальный сезон:

- технический персонал пляжа или уполномоченная организация после его закрытия должны производить основную уборку берега, раздевалок, туалетов, зеленой зоны, мойку тары и дезинфекцию туалетов, организацию обследования дна и уборку водной глади;

- днем следует производить патрульную уборку; вывозить собранные отходы разрешается до 8 часов утра;

- открытые и закрытые раздевалки, павильоны для раздевания, гардеробы следует мыть ежедневно с применением дезинфицирующих растворов.

14.2. Урны необходимо располагать на расстоянии 3-5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 кв.м территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м.

14.3. Контейнеры емкостью 0,75 куб.м следует устанавливать из расчета один контейнер на 3500-4000 кв.м площади пляжа.

14.4. На территориях пляжей необходимо устраивать общественные туалеты из расчета одно место на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м и не более 200 м.

14.5. При наличии водопровода на территории пляжа должны быть установлены фонтанчики с питьевой водой. Расстояние между фонтанчиками не должно превышать 200 м. Отвод использованных вод допускается в проточные водоемы на расстоянии не менее 100 м. ниже по течению реки от границы пляжа. Запрещается отвод воды из питьевых фонтанчиков в места, не предназначенные для этой цели.

14.6. Ежегодно на пляж необходимо подсыпать чистый песок или гальку.

При наличии специальных механизмов на песчаных пляжах не реже одного раза в неделю следует производить механизированное рыхление поверхностного слоя песка с удалением собранных отходов. После рыхления песок необходимо выравнивать.

14.7. В местах, предназначенных для купания, категорически запрещается стирать белье и купать животных.

15. Сбор и вывоз мусора на рынках (мини-рынках, торговых комплексах и т.д.)

15.1. Территория рынка (в том числе хозяйственные площадки, подъездные пути и подходы) должны иметь твердое покрытие (асфальт, булыжник) с уклоном, обеспечивающим сток ливневых и талых вод.

15.2. Территория рынка должна иметь канализацию и водопровод.

На рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребами следует располагать на расстоянии не менее 50 м от места торговли. Число расчётных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест.

15.3. Хозяйственные площадки необходимо располагать на расстоянии не менее 30 м от мест торговли.

15.4. При определении числа урн следует исходить из того, что на каждые 50 кв.м площади рынка должна быть установлена одна урна, причем расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м. При определении числа мусоросборников вместимостью до 100 л следует исходить из расчета: не менее одного на 200 кв.м площади рынка и устанавливать их вдоль линии торговых прилавков, при этом расстояние между ними не должно превышать 20 м. Для сбора пищевых отходов должны быть установлены специальные емкости.

15.5. На рынках площадью 0,2 га и более собранные на территории отходы следует хранить в контейнерах емкостью 0,75 куб.м. Конструкция контейнера должна исключать возможность раздувания отходов ветром. Контейнер должен быть оборудован крышкой.

15.6. Часы работы рынков устанавливаются администрацией рынка (уполномоченным лицом). Один день в неделю объявляется санитарным для уборки и дезинфекции всей территории рынка, торговых мест, прилавков, столов, инвентаря.

15.7. Технический персонал рынка после его закрытия должен производить основную уборку территории. Днем следует производить патрульную уборку и очистку наполненных отходами сборников.

15.8. В теплый период года, помимо обязательного подметания, территорию рынка с твердым покрытием следует ежедневно мыть.

15.9. Запрещается хранение тары и мусора после окончания торговли.

16. Сбор и вывоз мусора с объектов мелкорозничной торговли

16.1. Сбор отходов, образующихся с объектах мелкорозничной торговли производится в контейнеры или мешки для последующей передачи на утилизацию. Передача отходов на утилизацию производится ежедневно.

16.2. Допускается сбор отходов в находящиеся рядом контейнеры при наличии заключенного договора с владельцем контейнеров и отсутствии токсичных отходов.

16.3. Места сбора и складирования отходов определяются администрацией поселения при согласовании размещения объектов мелкорозничной торговли.

16.4. Запрещается оставлять на территории поселения после окончания торговли тару и мусор. Лицо, осуществляющее торговую деятельность, имеет право вывозить отходы самостоятельно при наличии лицензии на обращение с отходами и специализированный транспорт.

17. Сбор и вывоз мусора в парках

17.1. Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих.

17.2. При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на 800 кв.м площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м. У каждого объекта благоустройства необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л.

17.3. Для удобства сбора отходов в местах, удаленных от массового скопления отдыхающих, следует устанавливать промежуточные сборники для временного хранения отходов и смета.

17.4. При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня.

17.5. Общественные туалеты необходимо устраивать на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих, исходя из расчета: одно место на 500 посетителей.

17.6. Основную уборку следует производить после закрытия парков до 8 часов утра. Днем необходимо собирать отходы и опавшие листья, производить патрульную уборку, поливать зеленые насаждения.

17.7. Ответственность за организацию уборки парков, установку контейнеров и урн возлагается на администрации соответствующих районов администрации поселения или соответствующие организации и предприятия, в ведении которых находится данная территория.

18. Сбор и вывоз мусора из садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, гаражно-строительных кооперативов

18.1. Для сбора отходов, образующихся в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, гаражно-строительных кооперативах оборудуются контейнерные площадки в соответствии с действующими нормами и правилами.

18.2. Вывоз отходов из садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, гаражно-строительных кооперативов осуществляется по мере накопления. Транспортирование отходов осуществляется в соответствии с Правилами и действующим законодательством.

18.3. Отработанные горюче-смазочные материалы, автошины, аккумуляторы, металлолом, иные токсичные отходы собираются на отведённых, оборудованных для этих целей площадках, для обязательной последующей утилизации в соответствии с действующим законодательством.

18.4. Ответственность за организацию сбора и удаления отходов из садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, гаражно-строительных кооперативов, а также содержание прилегающих территорий возлагается на председателя (руководителя) указанных выше организаций.

19. Сбор и вывоз мусора с территории промышленного предприятия

19.1. Сбор и временное хранение промышленных отходов на предприятиях осуществляется в соответствии с действующими законодательством.

19.2. Промышленные отходы I-II классов опасности (см. приказ Министерства природных ресурсов РФ от 15.06.2001 года № 511), размещаются в местах, указанных в специальных разрешениях.

19.3. Промышленные отходы III-V классов опасности (см. приказ Министерства природных ресурсов РФ от 15.06.2001 года № 511) для окружающей природной среды, не используемые и не обезвреживаемые, вывозятся на объекты размещения отходов в соответствии с заключенным договором с владельцем здания, строения, сооружения.

19.4. Отходы, подлежащие использованию и захоронению, должны передаваться на предприятия, имеющие лицензии на право обращения с данными отходами и специализированный транспорт.

20. Сбор и вывоз мусора в лечебно-профилактических учреждениях

20.1. Сбор, хранение, удаление и захоронение отходов лечебно-профилактических учреждений должны осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

20.2. Режим и способ уборки территории с твердым покрытием зависят от специфики лечебно-профилактического учреждения и решаются на месте по согласованию с санитарно-эпидемиологическими организациями.

21. Транспортировка отходов

21.1. Транспортировка отходов производится организациями, имеющими в случаях, предусмотренных законодательством, лицензию на обращение с отходами, специализированным автотранспортом или приспособленным для этих целей автотранспортом с закрывающим кузов пологом.

21.2. Прием-передача отходов на транспортировку оформляется документами, в которых указывается вид, класс опасности (для промышленных отходов), вес (объем) отходов, дата отгрузки, место назначения, наименование отправителя и транспортировщика отходов.

21.3. При заключении договоров на транспортировку отходов с владельцем контейнерной площадки согласовывается место сбора отходов.

22. Ответственность за нарушение Правил

В случае неисполнения требований установленных настоящими Правилами, граждане, должностные лица и юридические лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Орловской области от 06 июня 2013 года №1490-ОЗ «Об ответственности за административные правонарушения» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

23 . Контроль за выполнением требований Правил

Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют администрация поселения и другие уполномоченные в установленном порядке хозяйствующие субъекты.

*******